ООО «АлтайГипрозем»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

карамышевский сельсовет

змеиногорского района алтайского края

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(материалы по обоснованию проектных решений)

Заказчик:          Администрация МО Карамышевский сельсовет

Директор                                                                             В.И. Клюшников

Главный архитектор                                                        Г.Н.Бахуров

Начальник  отдела                                                           Г.Я. Сизова

Барнаул 2014

Авторский коллектив

Руководитель проекта                                                                                    Г.Н. Бахуров

Начальник  отдела                                                                                          Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                                          Е.И. Зотова

Инженер                                                                                                         А.А. Гречишникова

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, М 1:25 000 | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Березовка Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Воронеж Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Карамышево Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 5 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Новокузнецовка Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 6 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав МО Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, М 1:25 000 | 1 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Березовка Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Воронеж Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Карамышево Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Новокузнецовка Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с. Березовка Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 12 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с. Воронеж Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 13 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с. Карамышево Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 2 |
| 14 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с. Новокузнецовка Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 15 | Карта функциональных зон МО Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, М 1:25 000 | 1 |
| 16 | Карта функциональных зон с. Березовка Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 17 | Карта функциональных зон с. Воронеж Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 18 | Карта функциональных зон с. Карамышево Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 19 | Карта функциональных зон с. Новокузнецовка Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |

Оглавление

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	8

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

2.1 Географическое положение	10

2.2 Природные условия	10

2.2.1 Климат	11

2.2.2 Рельеф	11

2.2.3 Инженерно-геологическая характеристика	11

2.2.4 Гидрография	11

2.2.5 Полезные ископаемые	11

2.2.6 Растительный и почвенный покров	14

2.2.7 Животный мир	15

2.3 развитие основных отраслей хозяйства	16

2.4 Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения	17

2.5 Современная планировочная организация территории мо карамышевский сельсовет	25

2.5.1 Земельные ресурсы	25

2.5.2 Планировочная организация	26

2.5.3 Жилищная сфера и жилой фонд	26

2.5.4 Социальная и культурно-бытовая сфера	29

2.5.5 Производственная сфера	36

2.5.6 Рекреационные ресурсы и озеленение территории	36

2.6 Транспортная инфраструктура	37

2.6.1 Внешний транспорт	37

2.6.2 Улично-дорожная сеть	37

2.7 инженерная инфраструктура	38

2.7.1 Водоснабжение	38

2.7.2 Водоотведение (канализация)	42

2.7.3 Теплоснабжение	42

2.7.4 Газоснабжение	43

2.7.5 Электроснабжение	43

2.7.6 Связь и информация	44

2.8 Экологическое состояние территории	45

2.9 Баланс территории	46

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО КАРАМЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	47

3.1 Мероприятия по социально-экономическому развитию	47

3.2 мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	48

3.2.1 Архитектурно-планировочные решения	48

3.2.2 Функциональное зонирование	50

3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	53

3.3.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	53

3.3.2 Мероприятия по развитию объектов общественно-деловой зоны	54

3.3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны	54

3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	55

3.5 мероприятия по инженерно-технической подготовке территории	55

3.6 мероприятия по Развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	56

3.6.1 Водоснабжение	56

3.6.2 Водоотведение (канализация)	59

3.6.3 Теплоснабжение	60

3.6.4 Газоснабжение	60

3.6.5 Электроснабжение	60

3.6.6 Связь и информатизация	61

3.7 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель	61

3.8 Мероприятия по охране окружающей среды	63

3.8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	63

3.8.2 Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова	63

3.8.3 Мероприятия по охране водной среды	63

3.8.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории	65

3.9 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия	66

3.10 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	72

3.11 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	72

3.11.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного	72

характера	72

3.11.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного	73

характера	73

3.11.3 Мероприятия по гражданской обороне	74

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края» разработан на основании договора № 1от 09.10.14. При подготовке генерального плана учитывались «Схема территориального планирования муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края», выполненная ООО «Алтайгипрозем» в 2010 году, «Программа социально-экономического развития МО Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края на 2013-2017гг».

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

Водным кодексом РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г.

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2014-2020 гг. и расчётный срок 2014-2033 гг, определены перспективы развития муниципального образования за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной единицы Змеиногорского района - муниципального образования Карамышевский сельсовет на основе:

- Анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- Оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- Обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- Обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- Обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, промышленности… и иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ;

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по оптимизации экологической ситуации, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Проект разработан в программе «MapInfoProfessional 9.5 SCP» на основе ортофотопланов 2010 г, М 1:2000 система координат – МСК-22.

# 2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности: зоны санитарной охраны источников водоснабжения и санитарно-защитные зоны; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленные в соответствии с законодательством РФ.

2.1 Географическое положение

Территория Карамышевского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края расположена в юго-западной, предгорной части Алтая и занимает 19,8 тыс. га, включает в себя 4 населенных пункта с административным центром с. Карамышево. Схема расположения населенных пунктов характеризуется относительной компактностью от с. Карамышево: п. Новокузнецовка – 8 км; п. Воронеж – 7 км; п. Березовка – 4 км. Расстояние от административного центра поселения до краевого центра г. Барнаула 360 км, до районного центра - 9 км, до ближайшей железнодорожной станции Третьяково – 45 км. Транспортных и железнодорожных магистралей нет. Основные (центральные) дороги с асфальтово-гравийным покрытием. Общая площадь поселения 19 800 га.

Карамышевский сельсовет граничит с северо-запада – с Кузьминским сельсоветом, с севера - с Саввушинским сельсоветом, с северо-востока – с Черепановским сельсоветом, с востока – с городским округом г. Змеиногорск, с юго-востока – с Барановским сельсоветом, с юга и юго-запада с Корболихинским сельсоветом Третьяковского района. Общая протяженность границ Карамышевского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края составляет 74,5 км. (Рис. 1).

## 2.2 Природные условия

2.2.1 Климат

Территория находится в резко-континентальном климате: днем жарко, ночью – холодно. Средние температуры января составляют примерно -25-27оС. Абсолютный минимум температуры -49оС. Средняя температура июля +19,1оС. Абсолютный максимум температуры воздуха +38оС. Отмечаются резкие перепады давления.  Климат характеризуется холодной зимой и теплым летом, сильными ветрами, в зимний период, преобладает юго-западный ветер, но иногда дует северный. Осадков за год выпадает 500-600 мм. Из них 189 мм выпадает летние месяцы. В холодный период года наибольшее количество осадков выпадает в начале и в конце зимы.  Снежный покров неравномерный, 50-60 см.

2.2.2 Рельеф

С северо-запада рельеф территории представляет увалистую равнину, расчлененную долинами речек. Юго-восточную часть занимают западные отроги Колыванского хребта. Территория сельсовета простирается с Северо-Запада на Юго-Восток. В этом направлении прослеживается поднятие поверхности. Превышение высот Юго-Восточной части над Северо-Западной составляет 100-250 м. Часто на поверхности встречаются каменные россыпи и обнажения горных пород.

2.2.3 Инженерно-геологическая характеристика

На территории муниципального образования открыты залежи полиметаллических руд. С 2007 года идет добыча полезных ископаемых на  Зареченском руднике,  также с 2007 года начала работу обогатительная фабрика, что привело к увеличению рабочих мест. Преобладающие породы – песок, глина, габр. Наличие габра способствует развитию камнерезного дела.

2.2.4 Гидрография

На территории муниципального образования протекают такие речки, как Машинка, Харьковка, Корболиха, Березовка и многие ручьи. Имеются искусственные водоемы. Река Корболиха протекает в центральной части Карамышевского сельсовета с Северо-Запада на Юго-Запад на протяжении 10 км. Реки Машинка, Харьковка, Березовка – левые притоки реки Корболиха.

2.2.5 Полезные ископаемые

Геологическое строение территории определяет особенности пространственного распределения месторождений полезных ископаемых. В МО Карамышевский сельсовет согласно государственным балансам и кадастрам месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2009 г. установлено (рис.2, табл.1,2.):

2 месторождения строительного камня;

1 участок облицовочного камня;

4 месторождения и  2 проявления полиметаллических руд;

1 месторождение питьевых подземных вод.

Рис.2. Расположение месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых

Таблица 1

Перечень месторождений питьевых подземных вод

| № пп | Название месторождения, участков | Географическая привязка | Индекс водоносного горизонта | Степень освоения | Сведения о государственной экспертизе запасов (орган эксперт., № протокола, дата) | Запасы подземных вод (категория, количество), тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зареченское месторождение питьевых подземных вод | 2 км на запад от окраины г.Змеиногорск | aQIII-IV | эксплуатируется | ТКЗ ПГО «Запсибгеология», 433, 15.06.80 г. | А+В 2.850 |

Таблица 2

Перечень месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых

| № п/п | Название месторождения | Привязка | Краткая характеристика | Запасы на 01.01.2009 г. | Учет государственным балансом запасов (ГБЗ), государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых (ГКМ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Строительный камень |
| 1 | Лифляндское | Расположено в 8 км к западу от г. Змеиногорска, в 2 км к юго-западу от с.Карамышево, на правом берегу р.Корбалиха вне охранной зоны. | Полезное ископаемое представлено гранитами средней мощностью 23 м. Щебень гранитов имеет марку по дробимости «1000-1400», марка по истираемости И-1, по сопротивлению нагрузкам на копре ПМ У-75. Граниты пригодны для использования в качестве бутового камня. Щебень из гранитов пригоден: как крупный заполнитель бетона марок 300 и ниже, для балластного слоя ж.д. пути, как крупный заполнитель для покрытий автомобильных дорог, как заполнитель асфальтобетонов. | Запасы по категориям составляют (тыс. м3) В – 64.1, С1 – 80.0, С2 – 2088 | Учтены ГКМ. | Требуется гос.экспертиза запасов. |
| Облицовочный камень |
| 2 | Лифляндский участок | Располагается в 2 км юго-западнее с.Карамышево. | Черные габбро относятся к тяжелым, прочным породам: объемный вес 2.98-3.02 г/куб. см, удельный вес 3.02-3.05 г/куб.см, удельный вес 3.02-3.05 г/куб.см, пористость – 1.0-1.17, водопоглощение – 0.1-0.21%, морозостойкость «Мрз-50», марка по дробимости 1400, декоративность на уровне 3 класса. | Запасы не подсчитывались. |  | ГУП ДХ АК «Колыванский камнерезный завод им. И.И. Ползунова» выдана лицензия БАР 09036 ТР на геологическое изучение и добычу блочного камня. |
| Полиметаллические руды |
| 3 | Стрижковское | Расположено в 2.5 км к северу от с. Карамышево | Месторождение мелкое. Полиметаллическое оруденение в аргиллитах и туфах риолитов. Руды галенит-сфалерит-халькопиритового состава с самородным золотом. Оруденение жильного типа, приурочено к зоне брекчирования. Диапазон оруденения 0-80 м от поверхности, средняя мощность тел. -1.2 м, длина по простиранию до 150 м. Руды полиметаллические и медные. Содержания металлов, %: медь-0.24-4.7, свинец-0.1-3.81, цинк-0.77-8.82, золото-до 0.5 г/т, серебро- до 69.1 г/т. | Забалансовые запасы, тыс.т: свинец-8.4, цинк-21.8, медь-6.5, золото – 173 кг, серебро-18.4 т. Не утверждались. | Учтено ГКМ. | Разрабатывалось в 18-19 в.в. |

2.2.6 Растительный и почвенный покров

По природному районированию Алтайского края Карамышевский сельсовет  расположен в лесостепной зоне. Естественная травянистая растительность предоставлена следующими травами: чина луговая, вика луговая, клевер, пырей ползучий, мятлик луговой, ковыль, типчак и другие. Из древесной растительности произрастают: береза, осина, сосна. Из кустарниковых встречаются: ива, рябина, шиповник. На увалистой равнине сформировались черноземы обыкновенные, черноземы выщелоченные. По агроклиматическому районированию хозяйство относится к теплому увлажненному району. Пахотные земли достаточно хорошо окультурены и пригодны для возделывания всех районированных культур и получению урожаев. Земли сельскохозяйственных угодий поселения представлены наиболее плодородными в районе почвами.

Основная часть пахотно-пригодных земель (внутренние участки плато увалов и их пологие склоны) распаханы и засеиваются сельскохозяйственными культурами. Пахотные массивы засорены преимущественно такими сорняками: вьюнок полевой, осот, жабрей, сурепка, молочай и другие.

В естественной растительности, в зависимости от экспозиции склонов и

степени увлажнения, выделяются следующие типы растительного покрова

естественных сенокосов и пастбищ:

1. Типчаково-ковыльные пастбища и сенокосы;

2. Злаково-разнотравные луговые пастбища и сенокосы;

3. Осоковые сенокосы;

4. Смешанные и берёзово-осиновые леса и кустарники.

Типчаково-ковыльные разнотравные степи распространены на склонах сопок и сильно покатых склонах увалов. Растительность представлена злаками: ковыль, типчак, тонконог; из разнотравья преобладают лапчатка, астрагал, полынь, чебрец, тысячелистник и др.

Естественная растительность злаково-разнотравных луговых степей сохранилась на покатых склонах увалов на выщелоченных и сильно выщелоченных чернозёмах, а также в днищах ручьёв на лугово-чернозёмных, чернозёмных и луговых почвах. Большие массивы луговых степей распаханы. В естественной растительности наряду со степными злаками – вострецом, ковылём, типчаком и тонконогом – присутствуют и луговые – мятлик, вейник, пырей; разнотравье состоит из кровохлёбки, тысячелистника, лапчатки, клевера, ириса, подмаренника и др.

Травостой высокий густой. Такие луга являются хорошими сенокосными угодьями. Луговая растительность наиболее увлажнённых участков в днищах ручьёв, логов, представлена злаковыми ассоциациями. В травостое из злаков преобладают вострец, мятлик луговой, лисохвост; из разнотравья – подмаренник, лапчатка, мята луговая; из бобовых – вика луговая, чина, горошек мышиный.

Осоковые сенокосы занимают днища ручьёв, они приурочены к лугово-болотным и болотным почвам. На заболоченных участках с избыточным постоянным увлажнением развиваются влаголюбивые виды растительности: осоки, вейник, калужница, пушица. Из разнотравья встречаются мята луговая, лапчатки. В некоторых местах произрастает мелкий кустарник – ивняк. Высота травостоя 50-60 см.

Леса представлены  главным образом смешанными насаждениями и черновой тайгой.

Все пологие увалы, склоны, ложбины и межсопочные понижения в настоящее время распаханы. Пастбищные, реже сенокосные угодья, сосредоточены по склонам сопок.

Пастбищные угодья находятся в неудовлетворительном культуротехническом состоянии. Улучшение их часто затруднено наличием выходов коренных пород и отдельных крупных камней. Сенокосные угодья располагаются небольшими участками в межсопочных понижениях и по берегам рек и ручьёв. Как правило, такие участки, используются для заготовки сена в подсобных хозяйствах. Злаково-разнотравный или разнотравно-злаковый травостой их состоит из мезофильных злаков – тимофеевки, овсяницы, мятлика и разнотравья – клевера, кровохлёбки, девясила, подорожника, тысячелистника.

2.2.7 Животный мир

Животный мир территории представлен 63 видами млекопитающих из них 25 видов грызунов, 15 видов хищных животных и 3 вида копытных. На территории района обитают бурый медведь, лось, дикий кабан, косуля, соболь, норка, лиса, ондатра, хорёк, горностай, колонок, выдра, барсук, белка, заяц, волк и др.

Большим разнообразием представлена орнитофауна: глухарь обыкновенный, рябчик, кукша, длиннохвостая неясыть, большой крохаль, турпан, огарь, кряква, чирок – трескунок, чирок свистунок, чёрный стриж, белопоясничный стриж, кукушка обыкновенная, кукушка глухая, филин, болотная сова, ушастая сова, ястребиная сова, воробьиный сыч, орлан белохвост, чёрный гриф, беркут, большой подорлик, ястреб – тетеревятник, ястреб перепелятник, могильник, канюк, болобан, чеглок, сапсан, пустельга, тетерев, белая куропатка, серая куропатка, перепел, удод, зимородок, береговая ласточка, горный дупель, бекас, вальдшнеп, чибис, турухтан, черныш, коростель, большой пёстрый дятел, малый пёстрый дятел, вертишейка, трехпалый дятел, желна, обыкновенный козодой, клинтух, вяхирь, сизый голубь, скалистый голубь, большая горлица, ворон, серая ворона, черная ворона, сорока, грач, сойка, иволга, полевой жаворонок, белая трясогузка, горная трясогузка, горный конек, лесной конек, полевой конек, зяблик, серый сорокопут, жулан, снегирь, серый снегирь, свиристель, оляпка, пестрый каменный дрозд, темнозобый дрозд, рябинник, белобровик, большая синица, князек, пухляк, щегол, поползень, обыкновенная каменка, черноголовый чекан, домовой воробей, полевой воробей, щур, сибирская чечевица, обыкновенная чечевица, пищуха, клест-еловик, клест-сосновик, краснобрюхая горихвостка, скворец, розовый скворец, овсянка Годлевского, горная овсянка.

Из земноводных на территории обитают: Обыкновенная жаба, остромордая лягушка. Из пресмыкающихся распространены: прыткая ящерица, живородящая ящерица, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка.

Обитают рыбы: Таймень, ленок, сибирский хариус, налим, сибирский подкаменщик, щука, окунь.

## 2.3 развитие основных отраслей хозяйства

Географическое положение и природно-климатические условия оказали существенное значение на развитие реального сектора экономики сельскохозяйственного производства, а близость к районному центру служит развитию предпринимательства.

Ведутся археологические раскопки. Обнаружена стоянка древнего человека. Богатые природные ресурсы, наличие исторических памятников, наличие культурного наследия позволяет в перспективе заниматься туризмом и народными промыслами.

Основу экономики муниципального образования Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края составляют:

- По сельскохозяйственному производству – ООО «Восход», КФХ «Белоусов», КФХ «Остапченко», 627 личных подсобных хозяйства;

- По промышленности – действует Зареченский рудник, введена в эксплуатацию с 2007 года фабрика по переработке полиметаллических руд, созданы малые предприятия – филиал ООО «Демидовское» по переработке молочной продукции, цех строительных материалов по изготовлению пеноблоков.

- По розничной торговле имеется 10 торговых точек реализующих смешанные товары, в том числе 4 магазина потребкооперации один из которых,  2 самообслуживание.

Муниципальное образование обладает достаточными возможностями для развития экономики – природоресурсными, трудовыми, производственными потенциалами.

Сельскохозяйственной деятельностью занимается ООО «Восход» и два крестьянско-фермерских хозяйства. Основная специализация: производство зерновых культур, мясомолочное скотоводство. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 16828 га, в том числе пашни 10484 га, сенокосов 990га, пастбищ 5354 га. В структуре валовой продукции сельского хозяйства  на долю животноводства приходится 37,7 %, на долю растениеводства 62,3 %. Кроме зерновых культур возделываются кормовые культуры.

Таблица3

Посевные площади сельскохозяйственных культур (все категории хозяйств)

| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевные площади – всего | га | 10813 | 11826 | 11575 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| зерновые культуры | га | 7821 | 9000 | 8618 |
| подсолнечник на зерно | га | 0 | 0 | 0 |
| сахарная свекла | га | 0 | 0 | 0 |
| кормовые культуры (однолет. и многолет. травы) | га | 2557 | 2381 | 2461 |
| Кукуруза на силос | га | 435 | 445 | 496 |

Основные показатели по животноводству

| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы: |  | 4114 | 3367 | 2915 |
| Крупный рогатый скот - всего | голов | 2845 | 2770 | 2387 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 2029 | 2018 | 1690 |
| Коровы - всего | голов | 1150 | 1166 | 1148 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 760 | 800 | 800 |
| Свиньи - всего | голов | 1269 | 597 | 528 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 0 | 0 | 0 |
| Производство продукции: |  |  |  |  |
| Скот и птица на убой (в живом весе) - всего | тонн | 317 | 418 | 227,6 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 203 | 313 | 96 |
| Молоко – всего | тонн | 2596 | 2482 | 3216 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 1940 | 1736 | 1799 |
| Яйца в сельхозпредприятиях | тыс. штук | 0 | 0 | 0 |
| Надой молока на 1 корову | кг | 2754 | 2532 | 2645 |

## 2.4 Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения

Этнический состав населения: 96 % - русские, 4 % - казахи, чуваши, немцы и другие национальности. Численность населения Карамышевского сельсовета на 01.01.2013 года составила 1889 человек. Из них проживает в с. Карамышево – 1296 человек (472 личных подсобных хозяйства), в п. Новокузнецовке – 137 человек (49 личных подсобных хозяйств), в п. Березовка – 248 человек (77 личных подсобных хозяйств), в п. Воронеж – 208 человек (88 личных подсобных хозяйств). На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. На сегодняшний день в с. Карамышево - пустых домов нет, в п. Березовка - 1 пустая  квартира, в п.   Воронеж –1 дом пустой и 4квартиры.

Анализ тенденций экономического роста территории включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы в большей степени опирается планирование всей экономики: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовка кадров специалистов школ и детских дошкольных учреждений, строительство дорог и развитие средств транспорта и многое другое. Потребное количество кадров на территории муниципального образования на первую очередь и расчётный срок установлено на основе планируемого количества трудящихся по отраслям народного хозяйства.

Таблица 4

Данные, характеризующие естественное движение населения.

| №№ п/п | Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Карамышево |
| 1 | Прибыло | 76 | 101 | 140 | 120 | 191 |
| 2 | Убыло | 54 | 59 | 62 | 49 | 81 |
|  | Миграционный прирост/убыль | +22 | +42 | +78 | +71 | +110 |
| 3 | Родилось | 16 | 23 | 15 | 16 | 18 |
| 4 | Умерло | 18 | 15 | 8 | 19 | 8 |
|  | Естественный прирост/убыль | -2 | +8 | +7 | -3 | +10 |
| 5 | Общий итог: | +20 | +50 | +85 | +68 | +120 |
| п. Березовка |
| 6 | Прибыло | 26 | 31 | 22 | 30 | 39 |
| 7 | Убыло | 7 | 19 | 8 | 8 | 23 |
|  | Миграционный прирост/убыль | +19 | +12 | +14 | +22 | +16 |
| 8 | Родилось | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 9 | Умерло | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|  | Естественный прирост/убыль | +2 | +2 | 0 | +5 | +2 |
| 10 | Общий итог: | +21 | +14 | +14 | +27 | +18 |
| п. Воронеж |
| 1 | Прибыло | 14 | 10 | 14 | 42 | 16 |
| 2 | Убыло | 7 | 12 | 25 | 11 | 21 |
|  | Миграционный прирост/убыль | +7 | -2 | -11 | +31 | -5 |
| 3 | Родилось | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Умерло | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
|  | Естественный прирост/убыль | 0 | -2 | +1 | -1 | -1 |
| 5 | Общий итог: | +7 | -4 | -10 | +30 | -6 |
| п. Новокузнецовка |
| 1 | Прибыло | 8 | 8 | 13 | 7 | 18 |
| 2 | Убыло | 3 | 7 | 5 | 4 | 14 |
|  | Миграционный прирост/убыль | +5 | +1 | +8 | +3 | +4 |
| 3 | Родилось | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Умерло | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | Естественный прирост/убыль | 0 | +1 | +1 | 0 | +2 |
| 5 | Общий итог: | +5 | +2 | +9 | +3 | +6 |

За последние годы показатели смертности уменьшились над показателями рождаемости. Наблюдается отрицательное сальдо миграции. Из поселения иммигрирует в основном молодежь причины разные:  это и преобладающий ручной труд, и необеспеченность постоянными рабочими местами, и сезонность производства, и отсутствие жилья, и низкий уровень бытового обслуживания.

Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения, уменьшается численность трудоспособного и детского населения.

Тенденция обострения демографической ситуации в поселении связана со снижением рождаемости и ростом преждевременной смертности, падением средней продолжительности жизни. Естественная убыль населения не всегда компенсируется миграционным приростом.

Перечень производственных предприятий, организаций и учреждений, имеющих градообразующее значение, численность кадров в них по современному состоянию, на первую очередь и расчётный срок приведены в таблице 5.

Таблица 5

|  |  | Структура основных градообразующих кадров |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015-2020гг. | 2015-2034гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | с. Карамышево |
|  | Производственные предприятия |
| 1 | ОАО «Сибирь-Полиметаллы» | 84 | 85 | 84 | 85 | 85 | 87 | 90 |
| 2 | ИП Исаков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ООО «Энергия» | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | ООО «Исток» | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | ООО «Катунь» | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Сельскохозяйственные организации |
| 6 | ООО «Восход» | 108 | 107 | 109 | 110 | 110 | 110 | 115 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства |
| 7 | ИП Белоусов В.С. | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | ИП Глава К(Ф)Х Остапченко А.П. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Административно-делового и социально-бытового назначения |
| 9 | Администрация Карамышевского сельсовета | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
|  | «Почта России» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | «Ростелеком» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Сбербанк России | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Учреждения культурно-досугового назначения |
|  | МБУ «Карамышевское СКО» | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Учреждения торгового назначения |
|  | Змеиногорское РАйПО | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 |
|  | ИП Казбанова Н.Г. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ИП Бондарева В.А. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ИП Паутов Г.М. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | ИП Редькина Н.М. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Учебно-образовательного назначения |
|  | МБОУ «Карамышевская СОШ» | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 |
|  | МБДОУ детский сад «Медвежонок» | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Здравоохранения |
|  | Карамышевская амбулатория | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Вахтовый метод | 100 | 102 | 105 | 110 | 125 | 125 | 125 |
|  | Всего | 433 | 442 | 448 | 461 | 477 | 479 | 494 |
|  | п. Березовка |
|  | Производственные предприятия |
|  | ОАО «Сибирь-Полиметаллы» | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
|  | ИП Исаков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ООО «Энергия» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ООО «Исток» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Сельскохозяйственные организации |
|  | ООО «Восход» | 33 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 40 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства |
|  | ИП Белоусов В.С. | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Учреждения культурно-досугового назначения |
|  | МБУ «Карамышевское СКО» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Учреждения торгового назначения |
|  | Змеиногорское РАйПО | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Учебно-образовательного назначения |
|  | МБОУ «Карамышевская НОШ» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Здравоохранения |
|  | ФАП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего | 52 | 53 | 54 | 57 | 57 | 58 | 63 |
|  | п. Воронеж |
|  | Производственные предприятия |
|  | ОАО «Сибирь-Полиметаллы» | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | ООО «Исток» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
|  | Сельскохозяйственные организации |
|  | ООО «Восход» | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 33 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства |
|  | ИП Белоусов В.С. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Учреждения культурно-досугового назначения |
|  | МБУ «Карамышевское СКО» | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
|  | Учреждения торгового назначения |
|  | Змеиногорское РАйПО | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Учебно-образовательного назначения |
|  | МБОУ «Карамышевская СОШ» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Здравоохранения |
|  | ФАП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего | 44 | 48 | 49 | 50 | 50 | 57 | 61 |
|  | п. Новокузнецовка |
|  | Производственные предприятия |
|  | ОАО «Сибирь-Полиметаллы» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ООО «Исток» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Сельскохозяйственные организации |
|  | ООО «Восход» | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства |
|  | ИП Белоусов В.С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Учреждения культурно-досугового назначения |
|  | МБУ «Карамышевское СКО» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Учреждения торгового назначения |
|  | Змеиногорское РАйПО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Здравоохранения |
|  | ФАП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 |

Как видно из таблицы, приведённой выше, на первую очередь потребность кадров на территории муниципального образования увеличивается, по сравнению с современным состоянием на 10 человек, а на расчётный срок – на 37 человек. Увеличение происходит на основе создания новых предприятий и расширения уже созданных.

Основу промышленности муниципального образования Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края составляют промышленные подсобные производства в ООО «Восход», в 2006-2007 годах восстанавливался Зареченский рудник, строилась обогатительная фабрика. С августа 2007года началась добыча руд и их обработка.

В структуре производства промышленной продукции поселения основную долю занимает обрабатывающие производство – 98,5%

Наличие полезных ископаемых (глина, песок и др.) на территории поселения предопределяет возможность развития производств строительных материалов для местного потребления.

Таблица 6

Возрастная структура населения по современному состоянию

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники | Школьники | Трудоспособный возраст до 55(60) | Старше трудоспособного возраста |
|  |  | 0 - 3 | 4 - 6 | 7 - 15 | 16 - 17 | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обущающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| с. Карамышево |
| Кол | 1296 | 70 | 60 | 116 | 31 | 769 | 450 | 100 | 50 | 98 | 71 | 250 | 207 | 43 |
| %% | 100 | 5,4 | 4,6 | 9,0 | 2,4 | 59,3 | 34,7 | 7,7 | 3,8 | 7,6 | 5,5 | 19,3 | 16,0 | 3,3 |
| п.Березовка |
| Кол | 248 | 19 | 13 | 35 | 10 | 128 | 60 | 30 | 5 | 19 | 14 | 43 | 40 | 3 |
| %% | 100 | 7,7 | 5,2 | 14,1 | 4,0 | 51,6 | 24,2 | 12,1 | 2,0 | 7,7 | 5,6 | 17,4 | 16,2 | 1,2 |
| п.Воронеж |
| Кол | 208 | 10 | 6 | 16 | 5 | 100 | 40 | 20 | 6 | 14 | 20 | 71 | 69 | 2 |
| %% | 100 | 4,8 | 2,9 | 7,7 | 2,4 | 48,1 | 19,2 | 9,6 | 2,9 | 6,7 | 9,6 | 34,1 | 33,2 | 0,9 |
| п.Новокузнецовка |
| Кол | 137 | 11 | 10 | 9 | 4 | 77 | 36 | 23 | 2 | 6 | 10 | 26 | 25 | 1 |
| %% | 100 | 8,0 | 7,3 | 6,6 | 2,9 | 56,2 | 26,3 | 16,8 | 1,5 | 4,4 | 7,2 | 19,0 | 18,3 | 0,7 |

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена на основе анализа перспективы развития образования в системе расселения с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения и представлена в таблице 7

Таблица 7

Возрастная структура населения на 1 очередь и расчетный срок.

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения в %% |
| --- | --- |
|  | Существующее положение на 01.01.14 | Первая очередь 2015-2020гг | Расчётный срок 2015-2034гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Карамышево |
| Дошкольники 0-3 лет | 5,4 | 10 | 6,2 | 12 | 7,3 | 14 |
| Дошкольники 4-6 лет | 4,6 |  | 5,8 |  | 6,7 |  |
| Школьники 7-15 лет включительно | 9,0 | 10,4 | 11,3 |
| Трудоспособный возраст -16-55(60)лет | 61,7 | 62,5 | 64,2 |
| В том числе: -школьников 16-17 лет | 2,4 | 2,9 | 3,7 |
| -работающих | 34,7 | 36,3 | 38,5 |
| -занятых в домашнем хозяйстве | 7,7 | 7,1 | 6,7 |
| -обучающихся с отрывом от производства | 3,8 | 3,5 | 3,1 |
| -инвалидов | 7,6 | 7,5 | 7,3 |
| -безработных | 5,5 | 5,2 | 4,9 |
| Старше трудоспособного возраста | 19,3 | 15,1 | 10,5 |
| В том числе: работающих | 3,3 | 2,4 | 1,7 |
| -на отдыхе | 16 | 12,7 | 8,8 |
| Всего | 100 | 100 | 100 |
| п. Березовка |
| Дошкольники 0-3 лет | 7,7 | 12,9 | 7,9 | 13,4 | 8,3 | 14,2 |
| Дошкольники 4-6 лет | 5,2 |  | 5,5 |  | 5,9 |  |
| Школьники 7-15 лет включительно | 14,1 | 14,9 | 15,7 |
| Трудоспособный возраст -16-55(60)лет | 55,6 | 56,4 | 57,2 |
| В том числе: -школьников 16-17 лет | 4,0 | 4,8 | 5,6 |
| -работающих | 24,2 | 26,6 | 29,4 |
| -занятых в домашнем хозяйстве | 12,1 | 11,7 | 10,7 |
| -обучающихся с отрывом от производства | 2,0 | 1,4 | 1,0 |
| -инвалидов | 7,7 | 6,8 | 6,2 |
| -безработных | 5,6 | 5,1 | 4,3 |
| Старше трудоспособного возраста | 17,4 | 15,3 | 12,9 |
| В том числе: работающих | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
| -на отдыхе | 16,2 | 14,5 | 12,4 |
| Всего | 100 | 100 | 100 |
| п. Воронеж |
| Дошкольники 0-3 лет | 4,8 | 7,7 | 5,0 | 8,1 | 5,2 | 8,7 |
| Дошкольники 4-6 лет | 2,9 |  | 3,1 |  | 3,5 |  |
| Школьники 7-15 лет включительно | 7,7 | 8,2 | 8,5 |
| Трудоспособный возраст -16-55(60)лет | 50,5 | 51,1 | 52,7 |
| В том числе: -школьников 16-17 лет | 2,4 | 2,8 | 3,1 |
| -работающих | 19,2 | 21,6 | 26,3 |
| -занятых в домашнем хозяйстве | 9,6 | 9,3 | 8,2 |
| -обучающихся с отрывом от производства | 2,9 | 2,4 | 1,8 |
| -инвалидов | 6,7 | 6,1 | 5,4 |
| -безработных | 9,6 | 8,9 | 7,9 |
| Старше трудоспособного возраста | 34,1 | 32,6 | 30,1 |
| В том числе: работающих | 0,9 | 0,5 | 0,2 |
| -на отдыхе | 33,2 | 32,1 | 29,9 |
| Всего | 100 | 100 | 100 |
| п. Новокузнецовка |
| Дошкольники 0-3 лет | 8,0 | 15,3 | 8,3 | 15,9 | 8,5 | 16,4 |
| Дошкольники 4-6 лет | 7,3 |  | 7,6 |  | 7,9 |  |
| Школьники 7-15 лет включительно | 6,6 | 7,1 | 8,3 |
| Трудоспособный возраст -16-55(60)лет | 59,1 | 59,8 | 60,2 |
| В том числе: -школьников 16-17 лет | 2,9 | 3,2 | 3,5 |
| -работающих | 26,3 | 30,0 | 32,9 |
| -занятых в домашнем хозяйстве | 16,8 | 15,4 | 13,7 |
| -обучающихся с отрывом от производства | 1,5 | 1,0 | 0,7 |
| -инвалидов | 4,4 | 3,9 | 3,6 |
| -безработных | 7,2 | 6,3 | 5,8 |
| Старше трудоспособного возраста | 19,0 | 17,2 | 15,1 |
| В том числе: работающих | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| -на отдыхе | 18,3 | 16,5 | 14,4 |
| Всего | 100 | 100 | 100 |

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена по формулам:

Где: Нп и Нр – численность населения на первую очередь и расчётный срок, чел;

Ап и Ар – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчётный срок, чел;

Тп и Тр – удельный вес населения в трудоспособном возрасте на первую очередь и расчётный срок, % ;

ап и ар – удельные веса занятых в домашнем хозяйстве в трудоспособном возрасте;

Вп и Вр – удельные веса учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства;

Пп и Пр – удельные веса неработающих, инвалидов в трудоспособном возрасте;

Мп и Мр – удельные веса работающих пенсионеров;

Бп и Бр – удельные веса обслуживающей группы населения; (коэффициент )

Рп и Рр – удельные веса безреботных (в т.ч. студенты)

С учетом проведенного анализа численность  населения в с. Карамышево на первую очередь составит 1350 человек, на расчётный срок - 1400 человек, в п. Березовка - на первую очередь составит 270 человек, на расчётный срок - 280 человек, в п. Воронеж - на первую очередь составит 230 человек, на расчётный срок - 245 человек, в п. Новокузнецовка - на первую очередь составит 145 человек, на расчётный срок - 155 человек.

В течение расчетного срока следует ожидать увеличение общей численности населения примерно на 11,4 % по сравнению с исходным 2014 годом.

## 2.5 Современная планировочная организация территории мо карамышевский сельсовет

2.5.1 Земельные ресурсы

Площадь территории в границах образования на 01.01.2014 года, составляет 19 924 га.

2.5.2 Планировочная организация

Исходные материалы по планировочной организации – данные, полученные по запросам к соответствующим государственным организациям, характеризующие количественные и качественные показатели градостроительного освоения муниципального образования, а также официальная статистическая информация.

Село Карамышево - административный центр муниципального образования, главный планировочный узел - расположено в центральной части территории сельсовета, является важнейшим фактором социально-экономического развития всего МО, оказывает определяющее влияние на формирование в нем системы расселения, транспортной сети, рекреационных систем. Село Карамышево обладает социальным потенциалом, выполняет функции центра системы расселения. Другие планировочные узлы являются подцентрами системы расселения.

2.5.3 Жилищная сфера и жилой фонд

Общая площадь жилищного фонда села Карамышево на начало 2014 г. составляет 27746,52кв.м. При численности в 1296 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 21,4 кв. м на 1 человека, что ниже нормативных показателей. Общая площадь жилищного фонда поселка Березовка на начало составляет 3333,2 кв.м. При численности в 248 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 13,4 кв. м на 1 человека, что ниже нормативных показателей. Общая площадь жилищного фонда поселка Воронеж составляет 3039,0 кв.м. При численности в 208 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 14,6 кв. м на 1 человека, что так же ниже нормативных показателей. Общая площадь жилищного фонда поселка Новокузнецовка составляет 2415,4 кв.м. При численности в 137 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 17,6 кв. м на 1 человека. Основная доля существующего жилищного фонда в селе Карамышево (78%) представлена домами усадебного типа. Меньшую долю занимают многоквартирные дома секционного типа – 22%. Существующий жилой фонд в поселках Березовка, Воронеж, Новокузнецовка (100%) представлен домами усадебного типа.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 8.

Таблица 8

| Вид застройки | Всего |
| --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| с. Карамышево |
| Усадебная застройка |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 15410,3 |  | 194 |
| двухквартирные | 6226,42 |  | 93 |
| Секционная застройка |  |  |  |
| в т.ч.: многокварт., 2-х этажн. | 6109,8 |  | 7 |
| Итого | 27746,52 |  | 294 |
| п. Березовка |
| Усадебная застройка |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 1747,9 |  | 32 |
| двухквартирные | 1585,3 |  | 24 |
| Итого | 3333,2 |  | 56 |
| п. Воронеж |
| Усадебная застройка |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 1748,6 |  | 69 |
| двухквартирные | 1290,4 |  | 15 |
| Итого | 3039,0 |  | 84 |
| п. Новокузнецовка |
| Усадебная застройка |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 1100,8 |  | 34 |
| двухквартирные | 1314,6 |  | 10 |
| Итого | 2415,4 |  | 44 |

Расчёт потребной общей площади жилого фонда  образования на первую очередь и расчётный срок выполнен, исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблице 9.

Таблица 9

Расчет объемов жилищного строительства

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.14 г | Первая очередь 2015-2020 гг | Расчётный срок 2015-2034 гг |
| с. Карамышево |
| Население | чел | 1296 | 1350 | 1400 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 3 | 3 | 3 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 287 | 305 | 322 |
| Обеспеченность общей площадью | м2/чел | 21,4 | 22 | 23 |
| Общая площадь | м2 | 27746,52 | 29700 | 32200 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 287/21636,72 7/6109,8 | 287/21636,72 7/6109,8 | 287/21636,72 7/6109,8 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный ( строительство) | дом/м2 | - | 18/1188 | 35/2392 |
| Проектируемый жилой фонд (с учетом реконструкции) | м2 | - | 1953,48 | 4453,48 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Территория застройки -усадебной | га | - | 9 | 18 |
| п. Березовка |
| Население | чел | 248 | 270 | 280 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 3 | 3 | 3 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 56 | 63 | 67 |
| Обеспеченность общей площадью | м2/чел | 13,4 | 15 | 20 |
| Общая площадь | м2 | 3333,2 | 4050 | 5600 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 56/3333,2 | 56/3333,2 | 56/3333,2 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный ( строительство) | м2 | - | 7/330 | 11/640 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (с учетом реконструкции) | м2 | - | 716,8 | 2266,8 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Территория застройки -усадебной | га | - | 3,5 | 5,5 |
| п. Воронеж |
| Население | чел | 208 | 230 | 245 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 3 | 3 | 3 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 84 | 91 | 96 |
| Обеспеченность общей площадью | м2/чел | 14,6 | 18 | 22 |
| Общая площадь | м2 | 3039 | 4680 | 5940 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 84/3039 | 84/3039 | 84/3039 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный ( строительство) | м2 | - | 7/396 | 12/814 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (с учетом реконструкции) | м2 | - | 1641 | 2901 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Территория застройки -усадебной | га | - | 3,5 | 6 |
| п. Новокузнецовка |
| Население | чел | 137 | 145 | 155 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 3 | 3 | 3 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 44 | 47 | 50 |
| Обеспеченность общей площадью | м2/чел | 17,6 | 19 | 22 |
| Общая площадь | м2 | 2415,4 | 2755 | 3410 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 44/2415,4 | 44/2415,4 | 44/2415,4 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный ( строительство) | м2 | - | 3/152 | 6/396 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (с учетом реконструкции) | м2 | - | 339,6 | 994,6 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Территория застройки -усадебной | га | - | 1,5 | 3 |

2.5.4 Социальная и культурно-бытовая сфера

В настоящее время, сельсовет располагает рядом социальных и культурно-бытовых объектов обеспечивающих первоочередные потребности жителей. Характеристика существующих объектов социально-культурного и бытового назначения по состоянию на 01.01.2014 представлена в таблице 10.

Таблица 10

Характеристика объектов культурно-бытовой сферы

| №№ п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Количество работающих (чел) | Вместимость или пропускная способность (по тех. паспорту) / реальная посещаемость | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Объём учреждения м3/Sм2 | Год постройки | Здание специальное или приспособленное (% износа) | Примечание возможное использов. по назначению или снос, реконстр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| с. Карамышево |
| 1 | МБУ «Карамышевское СКО» | Молодежная,13 |  | 350 | 200 | кирпич | 2 | отдельное |  | 1972 | специальное |  |
| 2 | Змеиногорское РАйПО | Кирова, 32 |  | 150 | 150 | металлоконструкция | 1 | отдельное | 360/120 | 2008 | специальное |  |
| 3 | Змеиногорское РАйПО | Центральная,1а |  | 75 | 75 | металлоконструкция | 1 | отдельное | 216/72 | 2012 | специальное |  |
| 4 | ИП Казбанова | Кирова,27а |  | 50 | 50 | кирпич | 1 | отдельное | 150/50 | 2001 | специальное |  |
| 5 | ИП Бондарева В.А. | Центральная, 5-2 |  | 60 | 60 | кирпич | 1 | отдельное | 300/100 | 1967 | специальное |  |
|  | ИП Редькина | Кирова, 24 |  | 60 | 60 | металлоконструкция | 1 | отдельное | 180/60 | 2010 | специальное |  |
|  | ИП Паутов | Центральная,5-1 |  | 60 | 60 | кирпич | 1 | отдельное | 300/100 | 1967 | специальное |  |
|  | ИП Паутов | Кирова,34 |  | 50 | 50 | металлоконструкция | 1 | отдельное | 150/50 | 2007 | специальное |  |
|  | МБОУ «Карамышевская СОШ» | Школьная,16 |  | 320 | 320 | кирпич | 2 | отдельное |  | 1973 | специальное |  |
|  | Карамышевская амбулатория | Клубная, 5 |  | 25 | 25 | дерево | 1 | отдельное |  | 1961 | специальное |  |
|  | МБДУ детский сад «Медвежонок» | Школьная, 5 |  | 120 | 120 | кирпич | 2 | отдельное |  | 1981 | специальное |  |
|  | Дутская художественная школа | Школьная, 16а |  | 100 | 100 | кирпич | 2 | отдельное |  | 1957 | специальное |  |
| п. Березовка |
|  | Змеиногорское РАйПО | Центральная,11 |  | 70 | 70 | керамзитовое | 1 | отдельное | 210/70 | 1986 | специальное |  |
|  | ФАП | Центральная, 26 |  | 10 | 10 | керамзитовое | 1 | отдельное |  | 1987 | специальное |  |
|  | МБОУ «Карамышевская НОШ» | Центральная, 26 |  | 30 | 30 | керамзитовое | 1 | отдельное |  | 1987 | специальное |  |
|  | Дом досуга | Молодежная,2 |  | 60 | 60 | дерево | 1 | отдельное |  | 1971 | специальное |  |
| п. Воронеж |
|  | Змеиногорское РАйПО | Центральная, 4 |  | 80 | 80 | кирпич | 1 | отдельное | 150/60 | 1984 | специальное |  |
|  | ФАП | Центральная, 3 |  | 15 | 15 | дерево | 1 | отдельное |  | 1985 | специальное |  |
|  | МБОУ «Карамышевская НОШ» | Центральная, 7 |  | 50 | 50 | кирпич | 1 | отдельное |  | 1983 | специальное |  |
|  | Дом культуры | Центральная, 2 |  | 150 | 150 | кирпич | 1 | отдельное |  | 1968 | специальное |  |
| п. Новокузнецовка |
|  | ФАП | Центральная,32 |  | 10 | 10 | кирпич | 1 | отдельное |  | 1976 | специальное |  |
|  | Дом досуга | Центральная, 36 |  | 60 | 60 | дерево | 1 | отдельное |  | 1964 | специальное |  |
|  | Магазин | Центральная, 34 |  | 20 | 20 | дерево | 1 | отдельное |  |  | специальное |  |

В поселении имеется одна общеобразовательная школа в с.Карамышево, одна начальная школа, детский сад «Медвежонок» и детская школа искусств, в ней функционируют 5 отделений (фортепьяно, баян, хоровое, хореографическое, изобразительного и прикладного искусства). Здание детского сада находится в аварийном состоянии. Ведется лишь текущий ремонт. Школы не доукомплектованы, средняя наполняемость классов 11 человек. В учреждениях образования занято 26 педагогов из них: 8 % молодые специалисты и 40 % учителя пенсионного возраста. Последние годы характерно повышение численности детей дошкольного возраста на 33 человека. На базе детского сада создано МДОУ детский сад «Медвежонок», который рассчитан на 60 мест, наполняемость в 2012 году составляет 78 детей. Детский сад находится в аварийном состоянии, только половина д/сада занята.

На территории Карамышевского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края имеется сеть учреждений культуры, в том числе два Дома Культуры и два Дома Досуга, две библиотеки общего пользования, одна школьная. Материальная база учреждений культуры, как других отраслей социальной сферы, находится в тяжелом состоянии по причине недостаточного финансирования. Здания требуют капитального ремонта.

Из спортивно-оздоровительных учреждений имеется спортзал в Карамышевской средней школе, в Воронежской начальной школе. В здании Воронежского Дома культуры спортзал требует ремонта. Сеть школьных спортивных залов и пришкольных спортивных городков реализует задачи, как общего спортивного воспитания, так и формирования начального спортивного мастерства. В школах разработаны комплексы мероприятий дня, недели, месяца для удовлетворения физической потребности школьников в движении. Ежегодно поселение принимает участие в районной спартакиаде среди сельских муниципальных образований.  В культуре с 2007года работает методист по делам молодёжи и  спорту. Приобретён для зимних видов спорта инвентарь и для летней олимпиады, проводимой в районе, была закуплена и передана в эксплуатацию форма для спортсменов на средства спонсоров. При Карамышевском ДК оборудован тренажерный зал. В 2009году начала работать лыжную базу. Охват населения в спортивных мероприятиях возрос. Причём возраст от 6 до 60 лет

На территории поселения действует один «Дом ветеранов», в котором проживают одинокие престарелые, инвалиды, ветераны войны и труда и другие категории (62 человека).

На территории муниципального образования Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края находится амбулатория в с. Карамышево и по поселкам 3 ФАПа, где оказывают первичную, специализированную помощь населению. В последние годы наблюдается тенденция улучшения здоровья населения, об этом свидетельствует снижение уровня первичной и общей заболеваемости. Так в 2012 году первичная заболеваемость на 1000 человек населения сложилась 697 случая, в 2011 году- 746 случаев, при среднерайонной – 820. Финансовая проблема осложняет работу медицинских служб. Из-за недостаточного финансирования, оснащения ФАПов и амбулатории медицинским оборудованием находится на крайне низком уровне, износ медицинского оборудования составляет 85 %, запас медикаментов создается на один месяц. Березовский ФАП имеет печное отопление. Имеющееся медицинское оборудование либо устарело, либо изношено более чем на 90 %. В с. Карамышево работают почтовое, телеграфное отделение, филиал от сберегательного банка РФ по обслуживанию клиентов.

Расчет вместимости (емкости) зданий культурно-бытового назначения произведен по нормам расчета учреждений и предприятий обслуживания и размерам земельных участков к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края от 18.05.2012 и приведен в таблице 11.

Таблица 11

Вместимость зданий культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Существующее положение | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Карамышево |
| 1 | Амбулатория | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 2 | Магазины | м2 торговый зал | 505 | 434м2 | 608 | 105 |
| 3 | Школа | мест | 320 | 100% детей (I-IX классы) и 75% детей (X-XIкласcы) | 140 | - |
| 4 | МБДУ детский сад «Медвежонок» | мест | 120 | 65% детей дошкольного возраста | 129 | - |
| 5 | СДК | мест | 350 | 300 | 420 | - |
| 6 | Библиотека | ед | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 7 | ДШИ | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 8 | Почта | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 9 | Сбербанк России | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 9 | 13 | 13 |
| п. Березовка |
|  | ФАП | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
|  | Магазины | м2 торговый зал | 70 | 434м2 | 122 | 50 |
|  | Дом досуга | мест | 60 | 300 | 84 | - |
|  | Школа | мест | 30 | 100% детей (I-IX классы) и 75% детей (X-XIкласcы) | 42 | - |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 9 | 3 | 3 |
| п. Воронеж |
| 1 | ФАП | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 2 | Школа | мест | 50 | 100% детей (I-IX классы) и 75% детей (X-XIкласcы) | 19 | - |
| 3 | СДК | мест | 150 | 300 | 74 | - |
| 4 | Магазины | м2 торговый зал | 80 | 434м2 | 106 | 30 |
| 6 | Библиотека | ед | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 9 | 2 | 2 |
| п. Новокузнецовка |
| 1 | ФАП | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 2 | Магазины | м2 торговый зал | 20 | 434м2 | 67 | 50 |
| 3 | Дом досуга | мест | 60 | 300 | 47 | - |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 9 | 1 | 1 |

Таблица 12

Объекты образования

| Наименование | Ед.изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Число школ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число учащихся | чел. | 213 | 196 | 172 |  |  |
| Число детских дошкольных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число учреждений дополнительного образования (ДШИ) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 13

Объекты культурного назначения

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Библиотеки | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Учреждения культурно-досугового типа (СДК) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дом Досуга | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Киноустановки | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 14

Объекты здравоохранения

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность лечебных учреждений | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Наличие амбулаторно-поликлинических учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Износ медицинского оборудования в ЛПУ | % | 64 | 73 | 85 | 93 | 98 |

2.5.5 Производственная сфера

Таблица 15

Данные о территориях производственных и коммунально-складских

предприятий  по классам санитарной опасности

| № на плане | Наименование производственных и коммунально-складских предприятий | Норматив СанПиН |
| --- | --- | --- |
|  |  | класс санит. вредности | СЗЗ, м |
| 1 | 2 |  |  |
| с. Карамышево |
| I | Объекты коммунально-складского назначения | V | 50 |
| II | Производственные объекты | V | 50 |
| III | Транспортные сооружения | V | 50 |
| IV | Ферма КРС на 600 голов (ООО «Восход») | III | 300 |
| п. Березовка |
| I | Ферма КРС на 300 голов (ООО «Восход») | III | 300 |
| II | Конный двор на 50 голов (ООО «Восход») | III | 300 |
| III | Ферма КРС на 30 голов, свиньи на 30 голов (ИП Белых) | V | 50 |
| п. Воронеж |
| I | Объекты коммунально-складского назначения | V | 50 |
| II | Ферма КРС на 500 голов (ООО «Восход») | III | 300 |
| п. Новокузнецовка |
| I | Объекты коммунально-складского назначения | V | 50 |
| II | МТФ на 400 голов (ООО «Восход») | III | 300 |
| III | Конный двор | не действующий |

2.5.6 Рекреационные ресурсы и озеленение территории

Территория муниципального образования расчленена долинами речек: Машинки, Харьковки, Корболихи, Березовки и многими ручьями. Имеются искусственные водоемы. Река Корболиха протекает в центральной части Карамышевского сельсовета с Северо-Запада на Юго-Запад на протяжении 10 км. Реки Машинка, Харьковка, Березовка – левые притоки реки Корболиха. Система озеленения наиболее развита в селе Карамышево, организована в центральной части и представлена рядом скверов. Работы по озеленению и благоустройству в поселении (капитальный ремонт, реконструкция зеленых насаждений, новое зеленое строительство, содержание садов, скверов и парков) почти не проводятся.

Рекреационная зона. Проектом предусмотрено создание  рекреационных зон вокруг производственных зон, на территории общественно-деловой зоны вокруг объектов спортивного назначения, вокруг зон акваторий и инженерной инфраструктуры.

## 2.6 Транспортная инфраструктура

2.6.1 Внешний транспорт

Дорожная сеть требует ремонта, за последние 3 года проводился в основном ямочный ремонт на 1% площади всех дорог местного значения. Транспортная связь с районным центром осуществляется Змеиногорским АТП по маршруту Змеиногорск – Карамышево до обеда через час, после обеда через 2 часа. Осуществляется доставка детей в Карамышевскую СОШ с других населенных пунктов.

2.6.2 Улично-дорожная сеть

Основная часть дорог имеет гравийное покрытие. Существующие улицы узкие, что осложняет размещение инженерных коммуникаций и благоустройства. Большая часть улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжей части улиц, создавая предпосылки для дорожно-транспортных происшествий.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков, а также в индивидуальных гаражах, размещённых рядом с домами секционного типа. Для Основные показатели по существующей улично-дорожной сети сведены в таблице 16.

Таблица 16

Существующая улично-дорожная сеть

| Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| с. Карамышево |
| Асфальтобетонное | 28500 | 4,75 |
| Гравийное | 31800 | 5,3 |
| Грунтовое | 17800 | 4,45 |
| Общая протяженность улично- дорожной сети: 14,5 км. |
| п. Березовка |
| Асфальтобетонное | 9600 | 1,6 |
| Грунтовое | 1600 | 0,4 |
| Общая протяженность улично- дорожной сети: 2 км. |
| п. Воронеж |
| Асфальтобетонное | 16800 | 2,8 |
| Гравийное | 7800 | 1,3 |
| Общая протяженность улично- дорожной сети: 4,1 км. |
| п. Новокузнецовка |
| Асфальтобетонное | 6000 | 1,0 |
| Гравийное | 3900 | 0,65 |
| Общая протяженность улично- дорожной сети: 1,65 км. |

## 2.7 инженерная инфраструктура

2.7.1 Водоснабжение

Существующее положение

Село Карамышево

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, население обслуживает организация ООО «Исток». Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 18 км. Объём реализации – 740 м3/сут. Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 100-112 мм. Установлены смотровые колодца, водоразборные колонки, пожарный гидрант и накопительный резервуар объемом 500 м3.

Степень износа водопроводных сооружений – 30%. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода.

Контроль качества подземных вод осуществляется Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю путем отбора проб подземных вод. Пробы направляются на бактериологический, химический и радиологический анализы.

Скважина № 9967

Скважина пробурена в 1969 году. Глубина скважины 43 м, без фильтра. Насос ЭЦВ 6-6,5-125 на глубине 30 м. Дебит скважины 12 м3/час, статистический уровень 13 м, динамический уровень 16 м. Диаметр водопроводной трубы 100 мм.

Скважина № 9968 рез.

Скважина пробурена в 1969 году. Глубина скважины 43 м, без фильтра. Насос ЭЦВ 6-6,5-125 на глубине 30 м. Дебит скважины 12 м3/час.

В состав зоны санитарной охраны питьевых источников, входит три пояса.

Первый пояс - пояс строгого режима, для защищенных горизонтов, принимается в радиусе 30 метров от скважины (не менее 50 м – для незащищенных грунтов).

Второй пояс - предназначен для защиты водоносного горизонта от микробного загрязнения. Расчетное время (Тм) - время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору для защищенных горизонтов для II климатической зоны принимается 200 суток.

Третий пояс - предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. Расчетное время (Тх) - время продвижения загрязненной воды от границ третьего пояса принято равным 9125 суток.

Учитывая отсутствие сведений о направлении потока подземных вод и значений уклонов, проведение расчета ЗСО возможно только по формуле для условий «бассейна» без учета влияния естественного потока подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины (Сан-ПиН 2.1.4.1110-02):

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

- Запрещаются все виды строительств, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водозабора проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

При организации ЗСО второго и третьего поясов на местности необходимо выполнение следующих мероприятий на их территории:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

Также в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Запрещается

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Поселок Воронеж

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, протяженность уличных водопроводных сетей составляет 2,5 км. Объём реализации – 100 м3/сут. Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 100-150 мм.

Установлены смотровые колодцы, водоразборные колонки, пожарный гидрант и накопительный резервуар объемом 500 м3.

Контроль качества подземных вод осуществляется Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю путем отбора проб подземных вод. Пробы направляются на бактериологический, химический и радиологический анализы.

Водоснабжение осуществляется за счёт забора воды с 2 скважин.

Скважина № 12822

Скважина пробурена в 1973 году. Глубина скважины 32 м, без фильтра. Насос ЭЦВ 6-6,5-125 на глубине 30 м. Дебит скважины 15 м3/час, статистический уровень 13 м, динамический уровень 16 м. Диаметр водопроводной трубы 100 мм.

Скважина

Скважина пробурена в 1973 году. Глубина скважины 32 м, без фильтра. Насос ЭЦВ 6-6,5-125 на глубине 30 м. Дебит скважины 15 м3/час.

Поселок Новокузнецовка

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, протяженность уличных водопроводных сетей составляет 1,5 км. Объём реализации – 50 м3/сут. Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 100-150 мм.

Установлены смотровые колодцы, пожарный гидрант. Степень износа водопроводных сооружений – 50%.

Контроль качества подземных вод осуществляется Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю путем отбора проб подземных вод. Пробы направляются на бактериологический, химический и радиологический анализы.

Скважина № 17546

Скважина пробурена в 1981 году. Глубина скважины 42 м, без фильтра. Насос ЭЦВ 6-6,5-125 на глубине 30 м. Дебит скважины 36 м3/час.

Поселок Березовка

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, протяженность уличных водопроводных сетей составляет 1,2 км. Объём реализации – 100 м3/сут. Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 100-150 мм.

Установлены смотровые колодца, пожарный гидрант. Степень износа водопроводных сооружений – 50%. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода.

Контроль качества подземных вод осуществляется Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю путем отбора проб подземных вод. Пробы направляются на бактериологический, химический и радиологический анализы.

Скважина № 9130

Скважина пробурена в 1968 году. Глубина скважины 41 м, без фильтра. Насос ЭЦВ 6 -6,5 - 125 на глубине 30 м. Дебит скважины 15 м3/час.

2.7.2 Водоотведение (канализация)

Существующее положение

Село Карамышево, п. Воронеж, п. Новокузнецовка, п. Березовка

Централизованная система водоотведения отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами. Ливневая канализация отсутствует.

2.7.3 Теплоснабжение

Существующее положение

Село Карамышево

В настоящее время теплоснабжающей организацией является ООО «Энергия».

Теплоснабжение населения и организаций осуществляется  от 3 котельных, работающих на твердом топливе. Отпуск тепловой энергии составляет около 1546 Гкал в год.

Износ основных фондов составляет около 50% (что приводит к аварийным ситуациям).  Протяжённость теплосетей составляет 3,5 м. Котельные не автоматизированы,  работают с операторами.

Источники тепловой энергии, расположенные на территории

Таблица 17

| № котельной | Обслуживаемые объекты | Марка насоса | Потребление тепла Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 | Котельная Детского сада | К100-80-160 | 3639 |
| № 2 | Котельная Дома ветеранов | BL 50 / 10-36 |  |
| № 3 | Котельная ГРП | К 80-50-200 |  |

Теплоснабжение (отопление) села в частных домах и коттеджной застройки происходит от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей.

Поселок Воронеж, п. Новокузнецовка, п. Березовка

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует. Имеются  придомовые котельные, находящиеся непосредственно в зданиях. Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей.

2.7.4 Газоснабжение

Существующее положение

Село Карамышево, п. Воронеж, п. Новокузнецовка, п. Березовка

Централизованное газоснабжение природным газом в селе отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

2.7.5 Электроснабжение

Существующее положение

Село Карамышево

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства села осуществляет филиал «Змеиногорский РЭС».

Система электроснабжения состоит из понижающей подстанции ПС – 110/35/10 кВ «Змеиногорская» № 16, «Таловка».

Отпуск электроэнергии за 2014 г. составил 2,4 млн. кВт ч./ в год, в том числе для нужд, производственного сектора -1,56 млн. кВт ч./в год, коммунально-бытового сектора – 0,84 млн. кВт ч./в год. Потребление электроэнергии на 1 человека за 2014 г. составило 1700 кВт/час. Протяжённость ВЛ-10 – 15,25 км.

Поселок Воронеж

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства села осуществляет филиал «Змеиногорский РЭС».

Система электроснабжения состоит из понижающей подстанции ПС – 110/35/10 кВ «Змеиногорская» № 16, «Таловка».

Отпуск электроэнергии за 2014 г. составил 0,48 млн. кВт ч./ в год, в том числе для нужд, производственного сектора -0,33 млн. кВт ч./в год, коммунально-бытового сектора – 0,15 млн. кВт ч./в год. Потребление электроэнергии на 1 человека за 2014 г. составило 1700 кВт/час. Протяжённость ВЛ-10 – 4,1 км.

Поселок Новокузнецовка

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства села осуществляет филиал «Змеиногорский РЭС».

Система электроснабжения состоит из понижающей подстанции ПС – 110/35/10 кВ «Змеиногорская» № 16, «Таловка».

Отпуск электроэнергии за 2014 г. составил 0,22 млн. кВт ч./ в год, в том числе для нужд, производственного сектора -0,02 млн. кВт ч./в год, коммунально-бытового сектора – 0,002 млн. кВт ч./в год. Потребление электроэнергии на 1 человека за 2014 г. составило 1700 кВт/час. Протяжённость ВЛ-10 – 1,65 км.

Поселок Березовка

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства села осуществляет филиал «Змеиногорский РЭС».

Система электроснабжения состоит из понижающей подстанции ПС – 110/35/10 кВ «Змеиногорская» № 16, «Таловка».

Отпуск электроэнергии за 2014 г. составил 0,58 млн. кВт ч./ в год, в том числе для нужд, производственного сектора -0,47 млн. кВт ч./в год, коммунально-бытового сектора – 0,11 млн. кВт ч./в год. Потребление электроэнергии на 1 человека за 2014 г. составило 1700 кВт/час. Протяжённость ВЛ-10 – 2 км.

2.7.6 Связь и информация

Существующее положение

Село Карамышево

Услуги связи на территории села оказывают 3 организации: Змеиногорский почтамт ОСП Управления Федеральной почтовой связи, УТ юго-западного ЦТ ОАО «Сибирьтелеком» Алтайский филиал, оператор связи Билайн, МТС и Мегафон. Развитие связи в селе характеризуется положительной динамикой.

При интенсивном развитии сотовой связи, многие абоненты перестают пользоваться стационарными телефонными точками, становясь пользователями только сотовой связи. На территории села действует такие сотовые операторы, как «МТС», «БиЛайн» и «Мегафон».

В селе установлен 1 таксофон универсальной услуги, что делает телефонную связь еще более доступной. В течение года велась работа по увеличению числа пользователей сетью широкополосного доступа в интернет, имеют устойчивую сотовую связь и мобильный выход в интернет.

В с. Карамышево действует центральная автоматическая телефонная станция (АТС - 240), общая монтированная ёмкость которой составляет 312 номеров. Общая задействованная ёмкость составляет 300 номеров. Обеспеченность населения района телефонными аппаратами на 100 человек превышает среднекраевые показатели и составляет 19,8 ед. (по сельской местности края – 16,1 ед.).

Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт и телефонную канализацию, абонентские линии - частично в грунт, частично воздушные.

На территории села установлена  вышка сотовой связи (Мегафон).

Охват населения телевизионным вещанием (I и II программы), в свою очередь, остается неизменным, на уровне 100 %.

Поселок Воронеж, п. Новокузнецовка, п. Березовка

УТ юго-западного ЦТ ОАО «Сибирьтелеком» обслуживает население по связи и информации, телефонизировано от автоматической телефонной станции (АТС) с помощью выноса из села Карамышево. Установлено по  1 таксофону универсального типа в каждом поселке.

Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт, абонентские линии - частично в грунт, частично воздушные.

На территории района так же действует сотовая связь, предоставляемая операторами «Билайн», «МТС».

## 2.8 Экологическое состояние территории

Согласно предложенной градации значение коэффициента стабильности (Айдаров) местности в границах района распределились следующим образом:

Таблица 18

| Номер ландшафтного комплекса | Коэффициент экологической стабильности | Характер экологического состояния |
| --- | --- | --- |
| 2, 10 | ≤ 0,33 | нестабильный |
| 1, 3, 4, 7, 15 | 0,34 – 0,50 | малостабильный |
| 5, 6,11, 13,16 | 0,51– 0,66 | среднестабильный |
| 8, 9, 12, 14. | > 0,66 | стабильный |

Условия для гражданского и промышленного строительства на территории различны в равнинной и горной частях. В равнинной строительство осложняется наличием просадочных грунтов с неравномерными величинами просадок. На отдельных участках грунты с повышенной сжимаемостью и поверхностным засолением местами близкое залегание грунтовых вод к поверхности, значительные уклоны. Минерально-строительным сырьём обеспечены неудовлетворительно (легкоплавкие глины,

пески, пойменно-русловой аллювий).

Сложные и очень сложные условия для строительства в горной половине района. Здесь они осложняются резкорасчлененным рельефом, наличием трещин в скалистых и полускальных породах, распространением карбонатных пород, развитием островной мерзлоты, неблагоприятными физико-геологическими процессами явлениями. Минерально-строительное сырье здесь имеется в избытке.

Неумеренная распашка земель, экстенсивное использование пастбищ, излишне активная вырубка сосново-березовых лесов  обусловили возникновение серьезных экологических проблем.

Рис. 3. Экологическое состояние ландшафтов

## 2.9 Баланс территории

Таблица 19

|  | Территория | Площадь, Га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Карамышево |
| 1 | Жилая зона |  |  |
|  | - одноэтажная усадебная | 70,33 | 37 |
|  | - многоэтажная секционная | 2,68 | 1 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 6,88 | 4 |
| 3 | Производственная и коммунально-складская | 7,64 | 4 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,57 | 0,4 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 6,78 | 3,6 |
| 6 | Рекреационная зона | 19,04 | 10 |
| 7 | Зона акваторий (р. Карболиха) | 2,21 | 1 |
| 8 | Территории общего пользования | 75,26 | 39 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 191,39 | 100 |
| п. Березовка |
| 1 | Жилая зона |  |  |
|  | - одноэтажная усадебная | 18,84 | 51 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,59 | 2 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,13 | 0,4 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,22 | 3 |
| 5 | Территории общего пользования | 15,88 | 43,6 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 36,66 | 100 |
| п. Воронеж |
| 1 | Жилая зона |  |  |
|  | - одноэтажная усадебная | 26,59 | 29 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,72 | 0,8 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,1 | 0,2 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,78 | 2 |
| 5 | Рекреационная зона | 2,12 | 2 |
| 6 | Территории общего пользования | 59,53 | 66 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 90,84 | 100 |
| п. Новокузнецовка |
| 1 | Жилая зона |  |  |
|  | - одноэтажная усадебная | 22,44 | 36 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,82 | 3 |
| 3 | Производственная и коммунально-складская | 1,21 | 2 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,56 | 1 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,18 | 2 |
| 6 | Рекреационная зона | 6,38 | 10 |
| 7 | Территории общего пользования | 28,87 | 46 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 62,46 | 100 |

# 3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО КАРАМЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## 3.1 Мероприятия по социально-экономическому развитию

В сложившихся условиях основные направления социально-экономического развития сельсовета - это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития - эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета. В этой связи необходимо проведение градостроительной политики повышения централизованности с. Карамышево путем насыщения ее услугами разнообразных сервисных служб (в т.ч. информационного и телекоммуникационного обеспечения) и культурно-бытовых учреждений. Это позволит повысить не только уровень обслуживания населения, но и саму ценность, и притягательность территории.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения, т.е. те отрасли, которые  обслуживают все население муниципального образования - здравоохранение и социальное обеспечение, образование; торговля, управление и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики:

промышленность - реконструкция и модернизация действующих предприятий; преодоление падения промышленного производства, стабилизация и обеспечение его роста; структурная перестройка промышленности за счет основных профилирующих производств; выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка; и т.д.;

транспорт - создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи;

строительство - увеличение объемов жилищно-гражданского строительства, позволяющих удовлетворить потребности местного населения в жилье и объектах культурно-бытового обслуживания; развитие собственной стройиндустрии.

В целом перспективы развития и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельсовета связаны с развитием отрасли, ориентированной на современные потребности рынка.

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всей экономики.

## 3.2 мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

3.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Проектом предусмотрено сохранение существующей архитектурно-планировочной структуры и усиление основных композиционных осей, представленных главными и поселковыми улицами, за счет увеличения их профилей.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались при разработке генерального плана:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: реки, озера и их пойменные территории; крупные лесные массивы, овраги.

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных и рекреационных территорий, создающих экономическую базу сельсовета.

Развитие населенного пункта планируется за счет:

- прироста населения основанного на расчетах с учетом метода трудового баланса;

- сохранения действующих и создания новых производственных предприятий и коммунально-складских территорий;

- освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

- освоения свободных территорий под рекреационную зону.

Принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

Архитектурно-планировочная организация территории села МО Карамышевский сельсовет разработана с учетом сложившейся застройки, и представлена, как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий (школы, СДК, магазинов).

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г. № 52-ФЗ.

3.2.2 Функциональное зонирование

На территории сел МО Карамышевский сельсовет выделены следующие основные функциональные зоны:

На территории сел образования выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона (зеленые насаждения общего пользования);

- зона специального назначения;

- зона акваторий;

- территории с неустановленным градостроительным регламентом.

1) Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

2) Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

3) Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

4) Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры и включает участки территории села, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

5) Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры и включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

6) Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

7) Зона специального назначения включает в себя территории, занятые  кладбищами.

8) Зона акваторий представлена р. Карболиха. Проектом предусматривается  использование побережья р. Карболиха для рекреационных целей (купание, пляж).

9) Территории с неустановленным градостроительным регламентом – это территории перспективного освоения по генплану.

Таким образом, принятое архитектурно-планировочное решение предусматривает создание современных сел с четким функциональным зонированием всех территорий и обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

Баланс территории сёл Карамышево, Березовка, Воронеж, Новокузнецовка представлен в таблицах 20, 21, 22, 23

Таблица 20

Баланс территории в границе села с. Карамышево

| № | Территория | Площадь,га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона: | 142,24 | 74 |
|  | -усадебная застройка | 139,56 | 72 |
|  | -жилая застройка средней этажности | 2,68 | 2 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 7,20 | 3,7 |
| 3 | Производственная и коммунально-складская | 7,64 | 4 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,57 | 0,3 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 13,08 | 7 |
| 6 | Рекреационная зона | 19,91 | 10 |
| 7 | Зона акваторий (р. Карболиха) | 2,21 | 1 |
| всего |  | 192,85 | 100 |

Таблица 21

Баланс территории в границе села п. Березовка

| № | Территория | Площадь,га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 33,23 | 90,6 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,68 | 2 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,13 | 0,4 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,62 | 7 |
| всего |  | 36,66 | 100 |

Таблица 22

Баланс территории в границе села п. Воронеж

| № | Территория | Площадь,га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 81,39 | 89,5 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,27 | 1,4 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 5,95 | 7 |
| 5 | Рекреационная зона | 2,12 | 2 |
| всего |  | 90,84 | 100 |

Таблица 23

Баланс территории в границе села п. Новокузнецовка

| № | Территория | Площадь,га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 48,94 | 78 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 2,51 | 4 |
| 3 | Производственная и коммунально-складская | 1,21 | 2 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,56 | 1 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,87 | 5 |
| 6 | Рекреационная зона | 6,38 | 10 |
| всего |  | 62,46 | 100 |

## 3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

3.3.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятиями по развитию и размещению жилой зоны предусмотрено:

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующих поселений;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь, расчетный срок;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

с. Карамышево. Проектом предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 1350 человек и на расчётный срок до 1400 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 3, проектом предлагается: строительство 18 жилых домов на 1-ю очередь и 35 на расчётный срок, при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 9 и 18 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 22-23 кв. м/чел.  Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

п. Березовка. В генеральном плане предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 270 человек и на расчётный срок до 280 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 3, проектом предлагается: строительств 7 индивидуальных  жилых домов на 1-ю очередь и 11 домов на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 3,5 и 5,5 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 15-20 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

п. Воронеж. Проектом предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 230 человек и на расчётный срок до 245 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 3, проектом предлагается: строительство 7 жилых домов на 1-ю очередь и 12 домов на расчётный срок, при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 3,5 и 6 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 18-22  кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

п. Новокузнецовка. Проектом предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 145 человек и на расчётный срок до 155 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 3, проектом предлагается: строительство 3 жилых домов на 1-ю очередь и 6 на расчётный срок, при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 1,5 и 3 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 19-22 кв. м/чел.  Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

3.3.2 Мероприятия по развитию объектов общественно-деловой зоны

Цель проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов, в соответствии с нормативной потребностью.

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

В результате анализа обеспеченности населения МО Карамышевский сельсовет основными учреждениями культурно-бытового обслуживания  генеральным планом предусмотрена реконструкция и строительство следующих объектов обслуживания населения:

1 очередь

- капитальный ремонт школы;

- капитальный ремонт ФАП.

- реконструкция детского сада «Медвежонок»

Расчетный срок

- капитальный ремонт СДК (домов досуга);

- капитальный ремонт спортзала (с. Воронеж)

- строительство магазинов и предприятий бытового обслуживания во всех населенных пунктах

3.3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

На территории МО Карамышевский сельсовет генеральным планом предусматривается создание условий для развития существующих объектов коммунально-складского, транспортного и промышленного значения, что целесообразно при существующей тенденции динамики численности населения в условиях рыночной экономики.

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий сельского хозяйства;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

Производственные предприятия, нарушающие требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предлагается вынести на расчетный срок на более подходящую для них территорию.

## 3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения. Транспортная инфраструктура сельсовета представлена сетью территориальных межпоселковых автомобильных дорог, имеющих потребность в ремонте.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов.

Главные улицы в селе Карамышево Советская, Кирова, основные - Заречная. Генеральным планом предусмотрен ремонт внутрипоселковых дорог. Существующие улицы различной ширины, имеют сложный продольный профиль, что создает сложности для размещения инженерных коммуникаций и благоустройства.

Главная улица в поселке Березовка Центральная. Главная улица в поселке Воронеж Центральная, основная – Молодежная. Главная улица в поселке Новокузнецовка Центральная.

## 3.5 мероприятия по инженерно-технической подготовке территории

Исходя из природных условий и архитектурно-планировочных решений проекта намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке:

1.Понижение уровня грунтовых вод и организация поверхностного стока (сооружение открытых кюветов вдоль проезжей части и канав, отводящих воду из замкнутых пониженных мест, подсыпка которых невозможна или нецелесообразна);

2. Вертикальная планировка;

3. Дноуглубление и расчистка русла реки Карболиха;

4. Осушение заболоченной пойменной территории рек (заключается в прокладке системы дренажных канав);

5. Очистка поверхностного стока (предусматривается устройство очистных сооружений, в состав которых входят отстойник и устройства для улавливания плавающего мусора и масло - нефтепродуктов).

Организация поверхностного стока является основным мероприятием и для предотвращения образования и дальнейшего роста оврагов; в качестве дополнительной меры для укрепления склонов рекомендуется посадка древесно-кустарниковой растительности.

На овражистых участках следует предусматривать мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

## 3.6 мероприятия по Развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

3.6.1 Водоснабжение

Проектное решение

Село Карамышево

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2035 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, составляет 94,25 м3/сут., выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Предусматривается реконструкция водонапорных башен и ветхих водопроводных сетей (протяженностью 2 км) и строительство новой сети (протяженностью 2,30 км) в места планируемой застройки, для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой.

Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции. Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с СНиП 2.04.02-84* - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с.с учетом прокладки рукавных линий.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Поселок Воронеж

Система водоснабжения поселка принята с учетом его развития на расчетный срок – 2035 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, составляет 64,25 м3/сут., выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 500 м) и строительство новой водопроводной сети (протяженностью 1,62 км) в места планируемой застройки.

Поселок Новокузнецовка

Система водоснабжения поселка принята с учетом его развития на расчетный срок – 2035 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, составляет 53,4 м3/сут., выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 500 м) и строительство новой водопроводной сети (протяженностью 0,57 км) в места планируемой застройки.

Поселок Березовка

Система водоснабжения поселка принята с учетом его развития на расчетный срок – 2035 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего расхода водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, составляет 45,6 м3/сут., выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 200 м)

3.6.2 Водоотведение (канализация)

Проектное решение

Село Карамышево, п. Воронеж, п. Новокузнецовка, п. Березовка

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования не предусмотрена система центральной канализации.

3.6.3 Теплоснабжение

Проектное решение

Село Карамышево

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дней, согласно СНиП 23-01-99* « Строительная климатология ».

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

В перспективе развития теплоснабжения предусматривается, реконструкция, замена магистральных тепловых сетей, обновление каменно-вспомогательного оборудования - котлов, приобретение специальной коммунальной техники по лизингу. Планируется объединение котельных, с дальнейшим вводом в эксплуатацию нового  здания котельной и строительство теплосетей протяженностью 0,84 м.

Поселок Воронеж, п. Новокузнецовка, п. Березовка

В перспективе развитие теплоснабжения остается неизменным, для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от системы отопления, предлагаются поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя.

3.6.4 Газоснабжение

Проектное решение

Село Карамышево, п. Воронеж, п. Новокузнецовка, п. Березовка

В перспективе развитие газоснабжения остается неизменным.

3.6.5 Электроснабжение

Проектное решение

Село Карамышево, п. Воронеж, п. Новокузнецовка, п. Березовка

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год. (СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") и в соответствии с РД 34.20.185-94(СО 153-34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий (протяженностью 1,5 км);

В населенных пунктах перспектива развитие электроснабжение остается неизменным. Проектная прокладка ЛЭП не планируется.

3.6.6 Связь и информатизация

Проектное решение

Село Карамышево, п. Воронеж, п. Новокузнецовка, п. Березовка

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населенных пунктах являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи;

- модернизация существующих линий связи и перевод их на волоконно-оптические линии связи.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

Неудовлетворенных заявлений около 20 номеров по с.Карамышево.

## 3.7 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития муниципального образования возникла необходимость изменения границ земель населённых пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земель иного специального назначения.

Проектом предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категории земель населенных пунктов под размещение планируемой застройки 1-й очереди, 2-й и в связи с необходимостью увеличения жилищного строительства, обусловленного перспективным ростом численности населения.

Так же предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального  назначения; для размещения полей фильтрации. В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Карамышевский сельсовет выглядит следующим образом:

Таблица 24

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

| Категории земель | по опорному плану (существующее положение в соответствии с данными ФГБУ «ФКП росреестра» по Алтайскому краю) площадь, га | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальному образованию, в т.ч. | 19 924 |  | 19 924 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 17607,65 | -1,46 (с. Карамышево) -0,6 (поля фильтрации) | 17605,59 |
| Земли населенных пунктов: | 381,35 |  | 382,81 |
| с. Карамышево | 191,39 | +1,46 | 192,85 |
| п. Березовка | 36,66 | - | 36,66 |
| п. Воронеж | 90,84 | - | 90,84 |
| п. Новокузнецовка | 62,46 | - | 62,46 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | 98 | +0,6 га (поля фильтрации возле с. Карамышево) | 98,6 |
| Земли лесного фонда | 1794 | - | 1794 |
| Земли запаса | 43 | - | 43 |

В генеральном плане отображается проектируемая черта населенного пункта, эти данные будут являться основанием для включения существующих или вновь образованных земельных участков в категорию земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения государственными органами, осуществляющими учет земель.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населенного пункта с учетом развития его планировочной структуры. Площадь населённых пунктов увеличилась или уменьшилась в связи с приведением границ в соответствие с кадастровыми данными, и с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения.

## 3.8 Мероприятия по охране окружающей среды

3.8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования предусмотрены следующие мероприятия:

  - организация санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

  - техническое перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

  - аэрация производственных территории путем создания системы озеленения.

3.8.2 Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предусматривают:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

3.8.3 Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий реки;

- разработку проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организацию сбора и очистки сточных вод на производственных и коммунально-складских площадках.

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом РФ, другими федеральными законами. Согласно п.8 ст. 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещена.

Согласно статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

3.8.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

На территории муниципального образования скотомогильники с захоронением в ямах и полигоны ТБО законсервированы возле поселков Березовка, Воронеж, Новокузнецовка. т.к. они нарушают санитарно-эпидемиологические нормы (не соответствует требованиям СанПин).

Рядом с населенным пунктом с. Карамышево находятся централизованный полигон ТБО площадью 1,9 га и скотомогильник с захоронением в ямах – 0,09 га, не нарушающие требования СанПин.

Проектные решения:

организация полей фильтрации, площадью 0,6 га

организация озеленений во всех населенных пунктах;

Для вывоза ТБО требуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП (Таблица 25)

Таблица 25

| № п/п | Тип машин | Норматив | Число машин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Карамышево |
| 1 | Мусоровозы | 20 на 100 тыс.жит. | - | 1 |
| 2 | Ассенизационные | 20 на 100 тыс.жит. | - | 1 |

Расчет площади полей фильтрации произведен согласно СНиП 2.04.03-85. Нагрузка сточных вод на поля фильтрации для суглинков – 55 м3/га в сутки.

Глубина залегания грунтовых вод – 2 м. Среднегодовое количество осадков 600 мм. Климатический район для строительства - 1В.

Нагрузка сточных вод на поля фильтрации уменьшается на 25 %. Нагрузка с учетом понижающего коэффициента – 41,25 м3/га в сутки.

При расчетном количестве населения 2080 человек и нормами накопления жидких бытовых отходов 3,5 м3/год на чел. (Прилож. М к Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) общее количество жидких бытовых отходов за год составляет 7280 м3.

7280/(365*41,25)=0,5 га.

Согласно СНиП 2.04.03-85 для первого климатического района необходимо предусмотреть резервные карты – 25 % от полезной площади полей фильтрации, площади для устройства дорог, оградительных валиков – 35 %.

Необходимая площадь для размещения полей фильтрации для утилизации жидких бытовых отходов от населения МО Карамышевский сельсовет составляет 0,6 га. Расчет произведен без учета промышленных предприятий.

## 3.9 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

На территории Карамышевского сельсовета расположены 79 памятников археологии, 2 памятника истории, 1 памятник природы краевого значения.

Список объектов культурного наследия МО Карамышевский сельсовет представлен в таблице 26.

Таблица 26

Перечень объектов культурного наследия на территории Карамышевского сельсовета

| Наименование объекта | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории |
| Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы ВОВ (1941-1945 гг.) | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 г. | с. Карамышево |
| Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ (1941-1945 гг.) | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 г. | п. Воронеж |
| Памятники археологии |
| Карамышево 1, курганная группа курганный могильник | За восточной окраиной с. Карамышево |  |
| Карамышево 2, одиночный курган | В 2 км к юго-востоку от западной окраины с. Карамышево |  |
| Карамышево 3, одиночный курган | В 0,2 км к северо-западу от щебеночного карьера с. Карамышево |  |
| Карамышево 4, одиночный курган | В 0,2 км к северо-востоку от с. Карамышево |  |
| Карамышевские, древние выработки на медь горная выработка | В 2 - 3 км вокруг с. Карамышево |  |
| Новокузнецовка 1, одиночный курган | В 0,5 км к югу от с. Новокузнецовка |  |
| Новокузнецовка 2, курганная группа курганный могильник | В 1 км к северо-востока от кладбища с. Новокузнецовка |  |
| Воронеж 1, курганная группа курганный могильник | В 1,3 км к юго-востоку от восточной окраины с. Воронеж |  |
| Воронеж 2, курганная группа курганный могильник | В 1,8 км к юго-востоку от восточной окраины с. Воронеж |  |
| Хорьковка 1, одиночный курган | В 1,7 км к северо-востоку от с. Воронеж |  |
| Большой Госфонд, одиночный курган | В 7,2 км к северо-западу от с. Березовка |  |
| Пожарка 1, одиночный курган | Близ урочища Пожарка |  |
| Пожарка 2, курганная группа курганный могильник | В 0,9 км к юго-востоку от полевого стана Березовского отделения |  |
| Березовка 1, курганная группа курганный могильник | На правом бергеу р. Корболихи, в 1,3 км к З от водонапорной башни с. Березовка |  |
| Усть-Березовка 1, поселение | На южной окраине с. Березовка |  |
| Усть-Березовка 2, поселение | В 0,7 км к юго-востоку от с. Березовка |  |
| Усть-Березовка 3, мастерская стоянка | У южной окраины с. Березовка, в 0,3 км ниже моста через р. Березовка |  |
| Усть-Березовка 4, курганная группа курганный могильник | У южной окраины с. Березовка, в 0,35 км к юго-западу от памятника Усть-Березовка 3 |  |
| Усть-Березовка 5, курганная группа курганный могильник | В 1,35 км к юго-западу от с. Березовка |  |
| Усть-Березовка 6, курганная группа курганный могильник | В 0,7 км к юго-западу от с. Березовка |  |
| Усть-Березовка 7, курганная группа курганный могильник | В 0,7 км к западу юго-западу от с. Березовка |  |
| Усть-Березовка 8, стоянка | В 0,8 км к западу юго-западу от с. Березовка |  |
| Лифляндка 3, стоянка | В 0,5 км к северо-востоку от бывшего с. Лифляндка |  |
| Гора Кукушка, стоянка | Юго-восточная окраина с. Карамышево |  |
| Холодный 1, курганная группа курганный могильник | В 0,42 км к югу юго-востоку юго-западного угла кладбища с. Карамышево |  |
| Холодный 2, курганная группа курганный могильник | В 1,1 км к юго-западу от кладбища с. Карамышево |  |
| Холодный 3, поселение | В 1 км к юго-западу от кладбища с. Карамышево |  |
| Усть-Холодный 1, курганная группа курганный могильник | В 0,85 км к востоку от устья ручья Холодный |  |
| Машинка 1, поселение | В 2,5 км выше впадения р. Машинки в р. Корбалиху |  |
| Машинка 2, поселение | В 2,8 км выше впадения р. Машинки в р. Корбалиху |  |
| Давыдовка 1, мастерская-каменоломня стоянка | В 0,45 км к северо-западу от кладбища с. Давыдовка |  |
| Новокузнецовка 3, поселение | В 1,35 км к югу юго-западу от с. Новокузнецовка |  |
| Новокузнецовка 4, одиночный курган | В 0, 95 км к югу юго-западу от с. Новокузнецовка |  |
| Новокузнецовка 5, поселение | В 0, 95 км к югу юго-западу от с. Новокузнецовка |  |
| Новокузнецовка 6, поселение | В 0, 45 км к югу юго-востоку от с. Новокузнецовка |  |
| Новокузнецовка 6 а, курганный могильник | В 0,4 км к ЮЗ от с. Новокузнецовка |  |
| Новокузнецовка 7, поселение | Расположено на северо-западной окраине с. Новокузнецовка (400 м). На мысе правого борта ручья, впадающего в р. Харьковку справа перед селом |  |
| Новокузнецовка 8, стоянка | Расположена на восточной (левобережной) окраине с. Новокузнецовка в 100 м юго-восточнее машинного двора. |  |
| Новокузнецовка 9, поселение и стоянка | Расположена на сверо-восточной окраине с. Новокузнецовка |  |
| Мылинские Сопки 1, местонахождение (стоянка) | Памятник расположен на склоне правого борта долины р. Харьковка между селами Воронеж (1,5 км) и Новокузнецовка (2,5 км) |  |
| Мылинские Сопки 2, одиночный курган | Расположен в 2,3 км к ССВ от с. Воронеж |  |
| Усть-Машинка 1, местонахождение | В 0,5 км выше места впадения р. Машинки в р. Корболиху |  |
| Усть-Машинка 2, стоянка | 1,3 к С от с. Карамышево возле дамбы |  |
| Усть-Машинка 3, стоянка | В 1,2 км к северо-востоку от устья р. Машинки |  |
| Пасека 1, местонахождение | Расположено в 1,9 км к ССЗ от кладбища с. Карамышево, к югу от карьера |  |
| Пасека 2, местонахождение | Расположено в 1,5 км к ССЗ от кладбища с. Карамышево |  |
| Пасека 3, местонахождение | Расположено в 2 км к ССЗ от кладбища с. Карамышево |  |
| Холодный (исток), местонахождение | Расположено в 1 км к СЗ от кладбища с. Карамышево |  |
| Петровский 1, стоянка | 1,5 км к С от своротка на с. Староалейское с трассы Змеиногрск - Корболиха. |  |
| Оторванка 1, поселение | В 0,22 км к юго-востоку от моста через р. Корболиху на трассе Змеиногорск-Карамышево |  |
| Воронеж 3, поселение | В 1,15 км к северо-востоку от с. Воронеж |  |
| Воронеж 4, одиночный курган | В 1,8 км к северу от северо-западной окраины с. Воронеж |  |
| Воронеж 4 а, поселение и стоянка | В 1,5 км к ЮЮВ от кладбища с. Воронеж |  |
| Воронеж 5, стоянка | В 1, 2 км к ЮЮВ от кладбища с. Воронеж, в 350 м к СВ от карьера на левом берегу р. Харьковка |  |
| Воронеж 6, поселение и стоянка | В 600 м к ЮВ от кладбища с. Воронеж, на мысе левого борта долины р. Харьковка, образованном крутым изгибом реки |  |
| Воронеж 7, курганный могильник | В 1,5 км к ЮЮВ от кладбища с. Воронеж и в 200 м к ЮВ от карьера |  |
| Конский Пруд 1, стоянка | Расположена на северо-западной окраине с. Карамышево, на правом борту безымянного ручья в месте, где он перегорожен дамбой. |  |
| Конский Пруд 2, каменоломня-мастреская | Расположена напротив памятника Конский Пруд-1 на левом борту ручья |  |
| Сопка Маяк 1, поселение | Расположено на правом борту долины р. Машинка в 5,5 км выше ее устья и в 2,6 км юго-западнее вершины сопки Маяк |  |
| Сопка Маяк 2, поселение | Расположено на правом борту долины р. Машинка в 5,5 км выше ее устья и в 2,6 км юго-западнее вершины сопки Маякв 180 м севернее от памятника Сопка Маяк-1, в 180 м севернее от памятника Сопка Маяк-1 |  |
| Сопка Маяк 3, поселение | Расположено в месте выхода р. Машинка из лога северо-западного склона Сопки Маяк в 1,75 м юго-западнее ее вершины и в 6,5 км выше ее устья |  |
| Верх-Давыдовка 1, курганный могильник | в 4,2 км на юг от вершины Сопки Маяк и в 3 км на северо-запад от г. Змеиногорск |  |
| Давыдовка 2, мастерская-каменоломня | В 0,45 км к северо-западу от кладбища с. Давыдовка, в 200 м северо-западнее Давыдовки 1 |  |
| Гора Кукушка, культовое место | Расположена горе Кукушка |  |
| Стрижки 1, стоянка | Расположена в 1,4 с СЗ от северной окраины с. Карамышево |  |
| Стрижки 2, одиночный курган | Расположена в 1,4 с СЗ от северной окраины с. Карамышево |  |
| Стрижки 3, курганный могильник | в 500 м юго-западнее Сопки Стрижковской |  |
| Стрижки 4, одиночный курган | в 550 м юго-западнее Сопки Стрижковской |  |
| Раскат 1, поселение | Расположено на северной окраине с. Новокузнецовка |  |
| Раскат 2, курганный могильник | Расположено на северной окраине с. Новокузнецовка в 200 м севернее поселеия Раскат 1 |  |
| Раскат 3, поселение | Расположено на правом берегу р. Харьковка, в 1,3 км к СВ от кладбища с. Новокузецовка |  |
| Раскат 5, поселение и стоянка | Расположено напротив северо-восточной окраины с. Новокузнецовка |  |
| Раскат 6, поселение и стоянка | Расположено напротив северо-восточной окраины с. Новокузнецовка |  |
| Усть-Харьковка 6, поселение | Расположено на южной окраине с. Воронеж |  |
| Змеиногорск 1, курганный могильник | 1,3 км км к ЮЗ от г. Змеиногорска |  |
| Змеиногорск 2, одиночный курган | 0,89 км к СЗ от курганной группы Змеиногорск 1 |  |
| Усть-Харьковка 7, поселение | Расположено в 700 м к ЮВ от южной окраины с. Воронеж |  |
| Карамышевская копь 1 и Каменоломня 1 | В 1 км к В от кладбища бывш. С. Давыдовка |  |
| Матвеевский прииск, горные выработки | Расположен в 1,48 км севернее с. Карамышево на правом берегу ручья Матвеевский возле плотины, образующей пруд |  |

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного значения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требования, установленные законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников), включающие в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты, в границах данных зон, утверждаются Администрацией Алтайского края, на основании проектов по зонам охраны объектов культурного наследия.

Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 06.05.2014 №220 установлен режим охраны памятников природы краевого значения.

На территории памятников природы запрещается:

1) изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция чужеродных видов;

2) осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водоема, в том числе забор и сброс воды;

3) разведка и добыча полезных ископаемых;

4) использование моторных плавательных средств всех видов;

5) загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка машин в водоеме;

6) водопой скота;

7) любая охота;

8) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного объекта.

На территории памятников природы допускается:

1) проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;

2) проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий, обустройство экологических троп и т.д.);

3) использование памятника природы в рекреационных целях;

4) проведение охранных и биотехнических мероприятий.

## 3.10 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зоны охраны источников водоснабжения;

- охраные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды  установлен в размере 30 м для защищенных грунтов и не менее 50 м для незащищенных грунтов в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, имеются  линии электропередачи напряжением 10 кВ, 35кВ, магистральный газопровод высокого давления. Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10 кВ и 35 кВ, установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

## 3.11 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

3.11.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного

характера

На территории муниципального образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории.

В целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

- разработка планов противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработку оперативного плана тушения лесных пожаров.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Мероприятиями по предупреждению опасных геофизических явлений:

- постоянный прием и изучение метеоданных, оценка степени опасности для объектов экономики и населения;

- приведение в готовность сил и средств пожаротушения;

- регламентирование использования транспортных средств;

- обучение населения правилам поведения в условиях угрозы возникновения ЧС.

Для предотвращения оползания грунтов в условиях поселения необходимо применение подпорных стенок. Подпорные стенки служат для предотвращения разрушения откосов, образовавшихся в результате строительства (дорог, сооружений). При строительстве необходимо устраивать глиняный экран перед стенкой для отвода воды из грунтов.

Заболоченные участки при освоении территории требуют проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и инженерно-геологическим исследованиям.

3.11.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного

характера

На территории муниципального образования  большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, и 4 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожароопасными. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции, склады ГСМ.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

- контроль над состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

- исключить попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается обеспечивать:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

3.11.3 Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» муниципального образования разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения  Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

-поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

-организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

-постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

-накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

-заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Проектные предложения.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотреть устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке.

Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На складах ГСМ предлагается предусматривать устройства, исключающие растекание нефтепродуктов при возможном повреждении наземных резервуаров.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ). В данный момент в населенном пункте находятся два ПРУ. Остальная часть населения укрывается в погребах.

Таблица 27

ПРУ ГО, находящиеся на территории МО Карамышевский сельсовет

| № п/п | Наименование организации | Полный адрес месторасположения | Форма собственности ПРУ | Тип ПРУ | вместимость | Соответствие нормам ИТМ ГО | Готовность к приему укрываемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Многоквартирные дома | с. Карамышево ул. Моложежная 14 | Муниципальная | П4 | 50 | Не соответствует | Не готово |
| 2 | Многоквартирные дома | с. Карамышево ул. Школьная 9 | Муниципальная | П4 | 50 | Не соответствует | Не готово |

В мирное время убежища будут использоваться для нужд экономики и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в течение 12 часов.

В здании Карамышевского сельсовета оборудовать оперативно-технический пункт управления. Необходимо установить радиотрансляционные сети и громкоговорящие средства оповещения населения. Сирены оповещения расположить на территории сельской администрации. Сигнальные сирены включаются по команде с пункта управления, расположенного в центральном узле связи.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

# Footnotes

Рис. 1. Положение МО Карамышевский сельсовет в структуре Змеиногорского района Алтайского края.

Рис.2. Расположение месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых