|  | Администрация Саввушинского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края |  |
| --- | --- | --- |

|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования Саввушинский селсовет змеиногорского РАЙОНА алтайского края |
| --- | --- |
| Том I | положения о территориальном планировании |

2015 год

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САВВУШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО края

Том I. Положения о территориальном планировании

Заказчик: Администрация Саввушинского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края

Договор: № 2015-18 от 13 января 2015 г.

Исполнитель: ООО НИИ "Земля и город"

Генеральный директор _____________________________________________П.И. Комаров

Главный архитектор   _____________________________________________М.Э. Клюйкова

Главный технолог____________________________________________________Р.А. Васин

И. о. руководителя мастерской № 4 __________________________________И.В. Курбатов

В подготовке проекта генерального плана муниципального образования Саввушинский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

СОДЕРЖАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВВУШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Генеральный план Саввушинского сельсовета содержит две части:

Том I

- часть первая – положения о территориальном планировании (текстовая часть);

- часть вторая – карты территориального планирования (графические материалы).

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана в виде пояснительной записки и карт.

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА I

ЧАСТЬ 1 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	3

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА	3

1.3 ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	3

1.4 ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	3

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	3

ГЛАВА 1. ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ	3

ГЛАВА 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	3

ГЛАВА 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, И СВЕДЕНИЯ О НИХ	3

3.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

3.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	3

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	3

ПРИЛОЖЕНИЯ	3

ЧАСТЬ 2

Карты в составе территориального планирования

| Карта 1. Сводная карта (основной чертеж). Карта планируемых административных границ. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры. Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры. Карта особо охраняемых природных территорий. Карта территорий объектов культурного наследия. Карта ограничений использования территории | М 1:25000 |
| --- | --- |
| Фрагменты карты 1. Сводная карта (основной чертеж), в части касающейся с. Саввушка, п. Новохарьковка. Карта планируемых административных границ. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры. Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры. Карта особо охраняемых природных территорий. Карта территорий объектов культурного наследия. Карта ограничений использования территории | М 1:5000 |

# РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

### 1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий муниципальный правовой акт — Генеральный план муниципального образования Саввушинский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края (далее — Генеральный план) — подготовлен на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации настоящим Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части:

- положения о территориальном планировании;

- карты территориального планирования.

В положениях о территориальном планировании утверждены:

- цели и задачи территориального планирования;

- положения, касающиеся изменения границ территорий и земель;

- положения, касающиеся видов, назначения и наименования планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения;

- характеристики зон с особыми условиями использования территории;

- параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального строительства.

В картах территориального планирования утверждены:

- функциональные зоны и параметры их планируемого развития;

- планируемое размещение тех объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации допускается резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

Этапами реализации Генерального плана определены:

- первая очередь реализации — до конца 2020 года;

- расчетный срок реализации — с 2020 до конца 2040 года.

В Генеральном плане даны предложения, по размещению объектов федерального и регионального значения.

Генеральным планом устанавливаются границы функциональных зон и размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения поселения.

Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный расчет численности населения. Результат расчета приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Прогноз численности населения Саввушинского сельсовета

| Населенный пункт | На 2013 год | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Саввушка | 1309 | 1308 | 1307 | 1372 | 1438 | 1503 |
| п. Новохарьковка | 85 | 85 | 84 | 88 | 93 | 97 |
| Всего | 1394 | 1393 | 1391 | 1461 | 1530 | 1600 |

### 1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Генеральный план разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

Федеральные нормативно-правовые акты и программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ "О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую";

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

- Федеральный закон от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах";

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 г. № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности";

- Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 года № 178 "Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований";

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

- Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 г. № 85 "Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"  (вместе с "Положением о системе классификации и кодирования, используемой при ведении книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности", "Положением о порядке ведения книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, и порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров");

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

- «Доступная среда» на 2011- 2015 годы (Постановление Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175);

- «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» (Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. № 7);

- «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011- 2015 годы» (Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 61);

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2181-р);

- Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р);

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 1734-Р);

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» (постановление Правительства РФ от 05.12.2001 г. № 848);

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598).

Региональные нормативно-правовые акты и программы

- Схема территориального планирования Алтайского края (Утверждена Постановлением Администрации Алтайского края «Об утверждении схемы территориального планирования Алтайского края» № 445 от 27 октября 2009 г.;

- Стратегия социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года;

- Государственная программа Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы;

- Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы.

Районные нормативно-правовые акты и программы

- Схема территориального планирования муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края (Утверждена решением Советом депутатов Змеиногорского района Алтайского края «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края» № 97 от 28.12.2010);

- Устав муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края;

- Устав муниципального образования Саввушинский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края;

- Программа развития туризма в Змеиногорском районе на 2013-20017 год;

- Программа развития сельского туризма в Змеиногорском районе на 2013-2015 годы.

### 1.3 ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Главная цель Генерального плана — цель долгосрочного территориального планирования на перспективу: обеспечение условий для поступательного устойчивого развития сельского поселения, которое заключается:

- в максимальном использовании культурного, ресурсного, пространственного и человеческого потенциала во имя благополучия всех граждан при соблюдении баланса интересов и справедливости, на основе активного взаимодействия органов власти, населения, инвесторов, застройщиков в соответствии с принципами функционирования гражданского общества;

- в сохранении и бережном использовании исторического и природного наследия территории;

- в последовательной реализации мероприятий Генерального плана на основе установленных целевых показателей как обязательств и ориентиров для достижения на различных этапах и регулярного публичного предъявления результатов реализации планов, показывающих реальную динамику приближения к установленным целевым показателям Генерального плана.

### 1.4 ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

- Совершенствование системы транспортной инфраструктуры общего пользования и системы общественного транспорта. Создание единого транспортного каркаса со смежными территориями и с прилегающими субъектами федерации. Разделение структуры автомобильных дорог на дороги различных категорий.

- Модернизация систем инженерного обеспечения территорий, предусматривающая дифференцированный подход к технологическим схемам развития систем инженерной инфраструктуры на различных территориях.

- Выделение и «закрепление» инфраструктурного и природного каркаса территории.

- Выделение границ территорий историко-культурного наследия и природного комплекса.

- Установление границ зон с особыми условиями развития территории.

- Сохранение необходимых территорий для сельскохозяйственного производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

## ГЛАВА 1. ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ

Данные об изменении границ территорий и земель представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Изменение границ

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и назначение мероприятий | Местоположение, действия в отношении земельного участка | Основные характеристики объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение границ п. Новохарьковка | 1. Утверждение генерального плана и учет в ГКН земель населенных пунктов Саввушинского сельсовета; 2. Включение в границы населенных пунктов части земель сельскохозяйственного назначения, входящих в Саввушинский сельсовет; 3. Включение в границы населенных пунктов земельных участков, на которых имеются существующие объекты недвижимости (приведение границ населенных пунктов в соответствие с фактическим использованием земельных участков); 4. Упорядочение границ и создание условий для наиболее эффективного использования земельных участков; 5. Обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земельных участков, включенных в границы населенных пунктов, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов в порядке, установленном законодательством. | 1.Границы территорий, предлагаемых к включению в границы п. Новохарьковка отображены в приложении А, настоящего тома. 2. Перечень земельных участков, которые предлагаются к включению в границы п. Новохарьковка: 22:14:040201:1049 (перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов). | 1. Общая площадь территорий, включаемых в границы п. Новохарьковка – 0,58 га. 2. Сокращение площади земель сельскохозяйственного назначения на 0,58 га. |

## ГЛАВА 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Сведения о планируемых мероприятиях представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Планируемые мероприятия

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Описание мероприятий | Действия в отношении земельного участка | Наименование функциональных зон, в которых планируется размещение объектов | Основные характеристики объектов | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи со строительством объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты капитального строительства (далее ОКС) транспортной инфраструктуры |
| 1.1 | Дороги улицы, проезды – система внутриквартальных улиц, проездов. Выполняют функцию непосредственного доступа к земельным участкам (объектам недвижимости) расположенным вдоль них. Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне. Количество пересечений и примыканий не ограничено. Скорость не более 30 км/час. Стоянки в пределах улиц разрешены. Местоположение: с. Саввушка; п. Новохарьковка. | Реконструкция – выполнение работ, связанных с приведением технических характеристик улиц и дорог в соответствие с поперечным профилем | Границами земельного участка одновременно являются красные линии – (существующие и планируемые) границы территорий общего пользования, которые устанавливаются документацией по планировке территории | - | Уточняются после разработки проектов планировки соответствующих территорий. «Поперечные профили улиц и проездов» представлены в приложении | - |
|  | Капитальный ремонт моста Местоположение: п. Новохарьковка. | 1) Капитальный ремонт; 2) I-я очередь. | - | - | - | - |
|  | Строительство автомобильной дороги местного значения к зоне отдыха на оз. Колыванское Местоположение: Саввушинский сельсовет | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границами земельного участка одновременно являются красные линии – (существующие и планируемые) границы территорий общего пользования, которые устанавливаются документацией по планировке территории | - | - | - |
| 2 | ОКС инженерной инфраструктуры |
| ОКС Водоснабжения |
| 2.1 | Строительство пожарного водоема. Местоположение: с. Саввушка. | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж), в составе зоны градостроительного использования | Радиус обслуживания – 100-200 м; Объем –1 шт. - 35 м3. | - |
| 2.2 | Строительство пирса Местоположение: с. Саввушка; п. Новохарьковка. | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж), в составе зоны градостроительного использования | Радиус обслуживания – 100-200 м; Количество – 2 шт.; – 1 шт. | - |
| 2.3 | Реконструкция водопроводных сетей Местоположение: с. Саввушка. | 1) Реконструкция; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 10,0 км | - |
| 2.4 | Строительство новых сетей водопровода Местоположение: с. Саввушка. | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 1,75 км | - |
| 2.5 | Реконструкция артезианских скважин Местоположение: с. Саввушка. | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Количество - 4 шт. | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (50 м), после ввода в эксплуатацию планируемых скважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" от 14.03.2002. Границы 2 и 3 поясов устанавливаются в отельном техническом проекте. |
| ОКС Теплоснабжения |
|  | Реконструкция котельной: с. Саввушка Местоположение: Саввушинский сельсовет | 1) Реконструкция; 2)1-я очередь | - | - | Количество ед.: 1 | - |
| ОКС Электроэнергетики |
| 2.27 | Строительство линий электропередачи для обеспечения электроснабжением следующих объектов в Саввушинском сельсовете участка, расположенного в зоне отдыха на оз. Колыванское дома отдыха на 100 мест турбазы на 300 мест турбазы на 400 мест «Этнодеревни» на 400 мест Новых промышленных территорий | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельных участков под размещение ЛЭП устанавливаются документацией в соответствии с документацией по планировке территории | Зона рекреационного назначения за границами населенного пункта Зона производственного назначения за границами населенного пункта | 1) Протяженность – 15,84 км; 2) Напряжение – 10 кВ. | Охранные зоны линий электропередачи устанавливаются в соответствии с приказом Правительства Российской федерации №120 от 24.02.2009 г. |
| 2.28 | Строительство линий электропередачи для обеспечения электроснабжением перспективных кварталов жилой застройки и детского сада на 40 мест в Саввушинском сельсовете | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона, в составе зоны градостроительного использования Общественно-деловая зона в составе зоны градостроительного использования | 1) Протяженность – 1 км; 2) Напряжение – 10 кВ. | Охранные зоны линий электропередачи устанавливаются в соответствии с приказом Правительства Российской федерации №120 от 24.02.2009 г. |
| 2.29 | Строительство трансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжением следующих объектов в Саввушинском сельсовете участка, расположенного в зоне отдыха на оз. Колыванское дома отдыха на 100 мест турбазы на 300 мест турбазы на 400 мест «Этнодеревни» на 400 мест Новых промышленных территорий | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона рекреационного назначения за границами населенного пункта Зона производственного назначения за границами населенного пункта | 1) Количество – 6 ед.; 2) 10/0,4 кВ. | - |
|  | Строительство трансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжением перспективных кварталов жилой застройки и детского сада на 40 мест в Саввушинском сельсовете | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона, в составе зоны градостроительного использования Общественно-деловая зона в составе зоны градостроительного использования | 1) Количество – 4 ед.; 2) 10/0,4 кВ. | - |
| 3 | Объекты капитального строительства |
| ОКС спортивного назначения |
| 3.1 | Строительство спортивной площадки Местоположение: с. Саввушка | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Площадь – 5000 м2 | - |
| ОКС образования |
|  | Строительство детского сада Местоположение: с. Саввушка | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | - | Общественно-деловая зона | 25 мест | - |
| ОКС здравоохранения |
|  | Капитальный ремонт ФАПа Местоположение: с. Саввушка | 1) Капитальный ремонт; 2) I-я очередь. | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | 5 посещений в смену |  |
| ОКС культуры и досуга |
|  | Капитальный ремонт МБУ «Саввушинское социально-культурное объединение» Местоположение: с. Саввушка | 1) Капитальный ремонт; 2) I-я очередь. | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | 300 мест | - |
|  | Капитальный ремонт дома досуга Местоположение: с. Саввушка | 1) Капитальный ремонт; 2) I-я очередь. | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | 50 мест | - |
| ОКС отдыха и туризма |
|  | Строительство дома отдыха круглогодичного действия Местоположение: с. Саввушка, оз. Колыванское | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | - | Зона рекреационного назначения | 100 мест | - |
|  | Строительство туристической базы круглогодичного действия Местоположение: с. Саввушка, оз. Колыванское | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | - | Зона рекреационного назначения | 300 мест | - |
|  | Строительство туристической базы круглогодичного действия Местоположение: с. Саввушка, оз. Колыванское | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | - | Зона рекреационного назначения | 400 мест | - |
|  | Строительство «Этнодеревни» Местоположение: с. Саввушка | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | - | Зона рекреационного назначения | 400 мест | - |
| ОКС специального назначения |
| 3.2 | Консервация скотомогильника Местоположение: с. Саввушка | I-я очередь | - | Зона рекреационного назначения, в составе зоны градостроительного использования | - | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. |

## ГЛАВА 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, И СВЕДЕНИЯ О НИХ

### 3.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Функциональные зоны – части территории сельского поселения различных видов, для которых установлены границы (карта 1 и фрагменты карты 1 в составе карт территориального планирования) и функциональное назначение, определяемое соответствующими характеристиками и параметрами, указанными в таблице 2.3.1. Функциональные зоны, определенные настоящим генеральным планом, являются также зонами планируемого размещения тех объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых Земельным кодексом Российской Федерации не предусмотрено изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

Характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:

- определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения по подготовке или внесению изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения;

- подготовке документации по планировке территорий;

- принятии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель и земельных участков из одной категории в другую;

- подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, подготовке проектов и плана реализации генерального плана, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры;

- подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие сельского поселения.

Границы функциональных зон - границы между различными видами территорий сельского поселения, однородными по назначению и параметрам, описанным в таблице 2.3.1. Границы функциональных зон одновременно являются границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства – улиц и дорог местного значения, создание которых планируется для выполнения требований технических регламентов в области пожарной безопасности и для соблюдения параметров функциональных зон, определенных в таблице 2.3.1.

В соответствии с определениями федеральных законов о функциональном зонировании и градостроительном (территориальном) зонировании в отношении границ функциональных зон не применяется требование пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации о принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, определенной правилами землепользования и застройки.

Виды функциональных зон – объединенные по признакам однородности в соответствующие группы (функциональные зоны) в отношении которых определены назначение и параметры планируемого развития, указанные в таблице 2.3.1. Виды функциональных зон определены применительно ко всей территории сельского поселения в его административных границах (за исключением территорий водных объектов).

### 3.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Таблица 2.3.1 - Параметры функциональных зон различного назначения и сведения о размещенных в них объектах капитального строительства

| Наименование | Описание назначения функциональных зон | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 очередь | на расчетный срок |
| Функциональные зоны в границах населенных пунктов |  |
| Жилая зона | Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе дошкольные образовательные, общеобразовательные, культурно-досуговые учреждения), гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты в зонах специально выделяемых в правилах землепользования и застройки поселения. Развитие жилой зоны планируется на свободных участках в существующих границах населенного пункта. | Коэффициент застройки: При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 0,2. При застройке многоквартирными жилыми домами малой этажности – 0,3 - 0,4. Коэффициент плотности застройки: При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 0,4. При застройке многоквартирными жилыми домами малой этажности – 0,6 – 0,8. Этажность застройки При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 1-2 этажа. При застройке многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности – не более 5 этажей включая мансардный. | 240,9 | 240,9 |
| Общественно-деловая зона | Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, спорта, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (в том числе жилая застройка) в зонах, специально, выделяемых в правилах землепользования и застройки сельского поселения. Общественно-деловые зоны следует формировать как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части населенного пункта на территориях, прилегающих к основным улицам. При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Общественно-деловую зону предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. | Коэффициент застройки: При многофункциональной застройке – 1,0; При специализированной общественной застройке – 0,8. Коэффициент плотности застройки: При многофункциональной застройке – 3,0; При специализированной общественной застройке – 2,4. Этажность застройки: не более 2 этажей. | 7,33 | 7,33 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве. Развитие данной зоны планируется в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов инженерного обеспечения поселка с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов, расположенных в данной зоне. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 29,13 | 29,13 |
| Зона производственного использования | Формирование и развитие данной зоны в границах населенного пункта должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественного размещения объектов III-V классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 300 метров, объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 3. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований; 4. Дифференциации территорий данных зон при выделении подзон посредством подготовки проектов планировки и межевания, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, с учетом интенсивности движения крупногабаритного и большегрузного транспорта. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в среду поселения посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. Требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры квартальной сети. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 61,33 | 61,33 |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах населенного пункта, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут, включаются объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом. Развитие зоны рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, развития перспективных объектов рекреации общего пользования в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии существующих объектов. Также зона выделяется для сохранения существующей природно-экологической территории и ценной пейзажно-ландшафтной составляющей населенного пункта, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 133,43 | 133,43 |
| Зона сельскохозяйственного назначения | Зона сельскохозяйственного использования, в границах населенного пункта, включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий - пашни, пастбища, сенокосы, предназначенные для садоводства и огородничества. Развитие данной зоны планируется в целях сохранения и поддержания соответствующего уровня ценных сельскохозяйственных участков в границах населенного пункта, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от объектов, располагающихся в данных зонах. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 19,02 | 19,02 |
| Функциональные зоны за границами населенных пунктов |  |
| Зона производственного использования | Формирование и развитие данной зоны за границами населенных пунктов должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественного размещения объектов V, IV, III классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 300 метров, – объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. Возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 3. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. Требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 101,27 | 101,27 |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах и вне границ лесного фонда, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут, включаются объекты, используемые и предназначенные для массового, долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом, благоустроенные набережные. Развитие зоны рекреационного назначения предусматривается для создания экологически чистой и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных пляжей и набережных, вместе с сопутствующими объектами туризма развития, баз отдыха и прочих долговременного пребывания населения вне границ населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии лесных массивов. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 101,39 | 101,39 |
| Зона сельскохозяйственного использования | Зона сельскохозяйственного использования, включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий вне границ населенных пунктов - пашни, пастбища, сенокосы, территории сельскохозяйственного производства и территории лесных массивов вне границ земель лесного фонда. При развитии данных зон следует руководствоваться действующим земельным законодательством, а в отношении объектов сельхозпроизводства следует учитывать технические регламенты и нормативные требования. Развитие данной зоны планируется в целях сохранения и поддержания соответствующего уровня ценных сельскохозяйственных участков в границах Саввушинского сельсовета, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 22450,87 | 22450,87 |
| Зона специального назначения | В состав зоны специального назначения включаются территории ритуального назначения Саввушинского сельсовета. Зона выделяется в целях содержания в соответствующем состояние территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от объектов, располагающихся в данных зонах. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 5,59 | 5,59 |
| Зона леса | В состав зоны леса могут включаться территории, занятые лесами в границах и вне границ лесного фонда. При развитии территорий лесного фонда, в границах зоны леса следует строго руководствоваться установленными лесохозяйственными регламентами, в соответствии с Лесным кодексом Российский Федерации. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 9637,34 | 9637,34 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве. Развитие данной зоны планируется в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов инженерного обеспечения поселка с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов, расположенных в данной зоне. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 1,62 | 1,62 |

Сведения о наличии и распределении земель сельского поселения по категориям (в том числе и планируемое состояние) представлены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Сведения о наличии и распределении земель сельского поселения по категориям (в том числе и планируемое состояние)

| № | Наименование | Существующее состояние, га | Планируемое состояние, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 22529,89 | 22452,05 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 490,56 | 491,14 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 98,45 | 107,17 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 32,98 | 101,52 |
| 5 | Земли лесного фонда | 9637,34 | 9637,34 |
| 6 | Земли водного фонда | 491,29 | 491,29 |
| 7 | Земли запаса | - | - |
| Итого по сельскому поселению | 33280,51 |

# РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Технико-экономические показатели генерального плана представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Показатели генерального плана

| № п/п | Показатели территориального планирования | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. | 2020 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Всего | га | 33280,51 | 33280,51 | 33280,51 |
| 1.2 | В том числе населенных пунктов: | га | 490,56 | 491,14 | 491,14 |
| Функциональные зоны в границах населенных пунктов |
| 1.3 | Жилая зона | га | - | 240,9 | 240,9 |
| 1.4 | Общественно-деловая зона | га | - | 7,33 | 7,33 |
| 1.5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 29,13 | 29,13 |
| 1.6 | Зона производственного использования | га | - | 61,33 | 61,33 |
| 1.7 | Зона рекреационного назначения | га | - | 133,43 | 133,43 |
| 1.8 | Зона сельскохозяйственного назначения | га | - | 19,02 | 19,02 |
| Функциональные зоны за границами населенных пунктов |
| 1.9 | Зона производственного использования | га | - | 101,27 | 101,27 |
| 1.10 | Зона рекреационного назначения | га | - | 101,39 | 101,39 |
| 1.11 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | 22450,87 | 22450,87 |
| 1.12 | Зона специального назначения | га | - | 5,59 | 5,59 |
| 1.13 | Зона леса | га |  | 9637,34 | 9637,34 |
| 1.14 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 1,62 | 1,62 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Всего | чел. | 1394 | 1393 | 1600 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| III | ЖИЛОЙ ФОНД |
| 3.1 | Общий объем жилого фонда | м2 | - | - | - |
| IV | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 4.1 | ОКС учебно-образовательного назначения | единиц | 2 | 2 | 3 |
|  |  | мест | 460 | 460 | 485 |
|  | в том числе: - детские сады | мест | 60 | 60 | 85 |
| 4.2 | ОКС культурно-досугового назначения | объект | 2 | 2 | 2 |
|  |  | мест | 350 | 350 | 350 |
| 4.3 | ОКС спортивного назначения | объект | 1 | 1 | 2 |
| 4.4 | ОКС здравоохранения | объект | 1 | 1 | 1 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 63,58 | 68,98 | 68,98 |
| 5.2 | Регионального и межмуниципального значения | км | 33,58 | 33,58 | 33,58 |
| 5.3 | Плотность автодорожной сети | км/тыс. га | 1,91 | 2,07 | 2,07 |
| 5.4 | Протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах | км | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| Электроснабжение |
| 6.1 | Полная расчетная нагрузка | кВА | - | 9930,7 | 10052,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.2 | на производственные нужды | кВА | - | 5755,5 | 5755,5 |
| 6.3 | на коммунально-бытовые нужды | кВА | - | 4175,2 | 4296,8 |
| 6.4 | протяженность сетей всего | км | 64,7 | 80,54 | 81,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.5 | 110 кВ | км | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 6.6 | 35 кВ | км | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 6.7 | 10 кВ | км | 19,4 | 35,24 | 36,23 |
| 6.8 | Количество ПС на территории | единиц | 2 | 2 | 2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.9 | 110 кВ | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 6.10 | 35 кВ | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Связь |
| 6.11 | количество АТС | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Водоснабжение |
| 6.12 | водопотребление | куб.м/сут | - | 580,44 | 814,92 |
| 6.13 | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.14 | на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м/сут | - | 267,65 | 441,60 |
| 6.15 | на пожаротушение | куб.м/сут | - | 189,0 | 189,0 |
| 6.16 | протяженность сетей водоснабжения | км | 32,0 | 32,0 | 33,75 |
| Противопожарное водоснабжение |
| 6.17 | пожарный водоем | единиц | - | 1 | 1 |
| 6.18 | пожарный гидрант | единиц | - | - | - |
| 6.19 | пирс | единиц | 1 | 4 | 4 |
| Водоотведение |
| 6.20 | общее поступление сточных вод | куб. м/ в сутки | - | 36,59 | 42,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.21 | хозяйственно-бытовые | куб. м/ в сутки | - | 34,85 | 40,00 |
| 6.22 | производительность очистных сооружений | куб. м/ в сутки | - | - | - |
| 6.23 | протяженность сетей канализации | км | - | - | - |
| Теплоснабжение |
| 6.24 | Потребление тепла | - | - | - | - |
| 6.25 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | МВт | - | - | - |
| 6.26 | Протяженность тепловых сетей | км | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
|  | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 2 | 2 | 2 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Изменение границ населенных пунктов